ООО «ГЕОДЕЗИЯ И МЕЖЕВАНИЕ»

150002 Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл., 7

Заказчик: Администрация муниципального образования Тумановское Вяземского района Смоленской области

Генеральный план

муниципального образования

Тумановское

сельское поселение

Вяземского района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том 1

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор                                                                                              И.П. Губочкин

Главный архитектор проекта                                                                            В.В. Богородицкий

Ярославль 2012

|  | Состав Генерального плана: |
| --- | --- |
| Номер тома | Наименование | Примечание |
| Материалы по обоснованию проекта: |
| Том 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| Книга 1 | Анализ и оценка современного состояния территории |  |
| Книга 2 | Концепция градостроительного развития территории. Обоснование мероприятий по территориальному планированию |  |
| Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть): |
| Том 2 | Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании |  |

## Перечень графических материалов в составе генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |
| 1. Материалы по обоснованию генерального плана: |
| 1.1 | Опорный план. Современное использование территории. Комплексная оценка территории. Функциональное зонирование. Планировочные ограничения Карта 1 | разработана 1: 10 000 | н/с |
| 2. Положение о территориальном планировании: |
| 2.1 | Проектный план: функциональное зонирование территории и планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения. Планировочная организация территории. Инженерно-транспортная инфраструктура и благоустройство территории Карта 2 | разработана 1: 10 000 | н/с |
| 2.2 | Проектный план. Карта существующих и планируемых функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Инженерно-транспортная инфраструктура на все населенные пункты | разработано 1: 2 000 | н/с |

н/с  – не секретная

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. | Введение ……………………………………………………………...…………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития ………………………………..……………………………... Общие сведения ……………………………..….……………..……………………… Градостроительная ситуация ……………..…………………………………………. Краткая характеристика природных условий …………………………………… Социально-экономическое состояние территории ………..…………………….... Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции…………... Производство………………………………………………………………..…………... Инженерно-транспортная инфраструктура …………………………………………… Социальное обслуживание населения ………………………………………………… Система особо охраняемых территорий и объектов ……………………….………... Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест ………………………………………… Экологическая обстановка …….…………………………………………………… Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………...………….………..…………………………… Население и территориальное развитие …………………………..…...…………... Экономическая основа устойчивого развития ……………………..……..………. Экологическая безопасность …………………………….………………..…………. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………...……..…... Система учреждений обслуживания населения ………………………..…...…….. Перечень мероприятий по территориальному планированию ……………..….. Этапы реализации ………………………………………………………………..…… | 6 8 8 9 10 19 19 24 26 31 32 32 37 42 44 44 45 46 47 48 49 |
| --- | --- | --- |

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

5. Цели и задачи территориального планирования…………………………………………49

6. Демографическая ситуация и расселение……………………………………………….....53

7. Перечень мероприятий по территориальному планированию…………………………56

7.1. Предложения по планировочной организации территории и развитию системы расселения………………………………………………………………………………………….56

7.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства………57

7.2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительств (производственного, сельскохозяйственного и др. назначения)………………………………57

7.2.2. Мероприятия по размещению объектов транспортной инфраструктуры……………...58

7.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания…………………………………………….59

7.3. Мероприятия по пространственной организации освоения природно-ресурсного потенциала…………………………………………………………………………………………59

7.3.1. Формирование природно-экологического каркаса………………………………….........59

7.3.2. Мероприятия по развитию рекреационных зон…………………………………………..60

7.4. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия…………………………...61

7.5. Мероприятия по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры………………….62

8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………………………..……………………………67

9. Охрана окружающей среды………………………………………………………………….70

10. Охрана объектов историко-культурного наследия………………...……………………82

Основные источники информации…………………………………………………………..86

Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области……………………………………………………………………………..88

| ПРИЛОЖЕНИЯ: Техническое задание на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования МО Тумановское. Перечень координат характерных точек границы и изменяемых участков границ населенных пунктов. |  |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Тумановское (далее – Тумановское МО) Вяземского муниципального района Смоленской области (далее – Генплан) разработан в 2012 году ООО «Геодезия и Межевание» (150002, Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл. 7).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории МО, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия, анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генплан, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее – Правила) Тумановского МО.

Генплан действует на территории Тумановского МО в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Смоленской области» (2007 г.) и «Схемы территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области» (2010 г.), другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Авторский коллектив проекта Генплана:

| Руководитель проекта Главный архитектор проекта Исполнители разделов: | архитектор архитектор архитектор архитектор техник-архитектор техник-архитектор техник-архитектор | В.В. Богородицкий В.В. Богородицкий Ю.Е. Шевцов Т.С. Жилкина В. Балабанов С. Багдасарян Н. Чередниченко |
| --- | --- | --- |

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| 1. 1.1. | Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития Общие сведения. |
| --- | --- |

Тумановское МО, образованное в 2004 г., является одним из 22-ти аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Вяземского муниципального района  Смоленской области.

Географическая площадь территории СП составляет 165,64 кв. км или 16 564 га, протяженность границ поселения –80222,60 км.

Границы Тумановского МО установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28.12.2004 г. N 130-3 (ред. от 29.04.2006 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом Сельских поселений» (принят Смоленской областной Думой 28.12.2004 г.).

Тумановское МО граничит:

- на севере — с Гагаринским районом

- на востоке — с Царёво-Займищенским сельским поселением

- на юго-западе — с Новосельским сельским поселением

- на западе — с Мещёрским сельским поселением

- на юге – с Ермолинским сельским поселением

В состав Тумановского МО входят 19 сельских населенных пунктов (далее – СНП): 17 деревень и 2 села.

Численность населения Тумановского МО (на 2007 год) составляет 1 842 человек (зарегистрированных по месту жительства), в том числе, в центре МОс. Туманово проживает 1 205 чел.

Оценка территории Тумановского МО:

- с учетом уточненных границ муниципальное образование Тумановское занимает 4,9 % площади Вяземского района;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные территории и земли для развития поселения;

- все населенные пункты, расположенные на территории поселения, попадают в зону пешеходной доступности от центра поселения – с. Туманово при скорости пешехода 4 км/час (1,5 – 5 км).

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0,3 до 3 км.

| 1.2. | Градостроительная ситуация |
| --- | --- |

Территория Тумановского МО расположена в северной части Вяземского МР.

Транспортные связи центра МО – с. Туманово и большинства СНП на территории поселения с центром района – г. Вязьмой осуществляется по системе автомобильных дорог общего местного значения, которые выходят на автомобильную дорогу федерального значения – М-1 «Беларусь», проходящую с северо–востока на юго- запад и на автомобильные дороги регионального значения «Темкино- Шуйское», проходящей с севера на юг, по которой осуществляется связь с районами Смоленской и Тверской областей. Также по территории Тумановского МО проходит железная дорога «Москва- Минск» с северо–востока на юго-запад.

Автодорога М-1 «Беларусь» - протяженностью  20,37 км, дороги регионального значения  - 5,44 км, протяженность железной дороги - 9,54 км.

Всего в поселении насчитывается 25,81 км автодорог; плотность автодорожной сети – 15,60 км на 100 кв. м.

С. Туманово, являющееся административным центром поселения, расположено к северо-востоку от г. Вязьмы, административного центра Вяземского муниципального района, и к северо-востоку от г. Смоленска.

Ближайший аэропорт находится в г. Смоленске.

По территории МО проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ и 35 кВ. ЛЭП 35 кВ проходит с севера на юго-восток по МО. Ближайшая распределительная электроподстанция ПС 35 кВ и ПС 110 кВ в с. Туманово.

Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений,  а также полигонов твердых бытовых отходов на территории Тумановского МО нет.

По территории Тумановского МО протекает крупная река: Жижала,  которые, наряду с автомобильными дорогами, является планировочной осью поселения.

Объекты культурного наследия представлены 2 памятниками регионального значения и 2 вновь выявленными объектами.

| 1.3. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

Климат

Дифференциация климатических характеристик на территории поселения незаметна.

Климат умеренный, переходящий к континентальному, с хорошо выраженными сезонами года, умеренно теплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. По сравнению с большей частью области климат данной территории отличается более суровой зимой и более прохладным летом. Среднегодовая температура воздуха +3,4оС (примерно на 1оС ниже,  чем в южных районах области) и имеет последние два десятилетия тенденцию к увеличению. Средняя многолетняя зимы – -9,3оС, средняя многолетняя лета                  +14,8оС. Самый теплый месяц – июль, максимальная средняя июльская температура                 + 21оС. Самый холодный месяц – январь, средняя температура января -10,8оС. Абсолютная годовая максимальная температура воздуха +34оС, минимальная – -50оС.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 135 дней, ( с декабря по апрель, сход снега во второй декаде апреля). Высота снежного покрова 31 см. Средняя годовая сумма осадков равна 650 мм.

Число дней в году с температурой выше +10° составляет 171. Количество ясных дней от 42 до 52 (58).

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха – 220-240 дней.

Средняя продолжительность безморозного периода – 135-145 дней.

Первые заморозки осенью – после 25 октября.

Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября.

Наибольшая глубина промерзания почвы –  130 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77- 80 %.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7-10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта – 25-31 см на открытых участках и 50-65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125-135 дней.

Относительная влажность наибольшая в декабре 77-86 %, а наименьшая –  в мае              69 %. Число влажных дней 130-150.

Среднегодовая облачность 7,0 баллов.

Ветры преобладают западных и северо-западных направлений: в первые два осенних месяца- юго-западные, зимой и весной -явно выраженного направления ветра не наблюдается, летом –  западные и северо-западные.

Скорость ветра в среднем 4-5 м/с.

Роза ветров на территории Тумановского МО

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая)

В целом по агроклиматическому районированию Тумановское сельское поселение является благоприятным для сельскохозяйственного производства земледелия, овощеводства, животноводства. Климатические условия особых планировочных ограничений не вызывают. Однако при планировании и организации сельскохозяйственных работ следует учитывать неблагоприятные условия: заморозки, зимние оттепели, возврат холодов весной и продолжительные дожди летом. Физиолого-климатические условия благоприятны для организации зимних и летних видов отдыха.

Гидрография

Основной рекой на территории поселения является Жижала. Помимо этого протекают малые реки Каменка, Ветца, Кавенка, Курнавка, Крюква.

Жижала - протекает с севера на юг Тумановского МО. Это левый приток Угры, образуется у поселка Туманово, течет по востоку Смоленской области на юг и впадает в Угру на 218-м км в ее самой северной точке. Длина реки 64 км, летом она сильно мелеет и зарастает.

Гидрогеология

Территория Вяземского района относится к бассейнам двух крупных рек Европейской территории России: р. Волги и Днепра и отличается сравнительно развитой гидрографической сетью. Площадь водосборных бассейнов на территории района соотносится в пропорции: 53 % – бассейн р. Волги, и 47 % территории – бассейн р. Днепр. Наиболее значительными реками района является:  река Жижала.

Первый от поверхности горизонт подземных вод на территории района залегает на глубинах 0,5 – 20 м. Минимальной глубиной залегания отличаются болота и заболоченные низины, глубина первого от поверхности горизонта здесь не превышает 0,5 -1,0 м, чаще – 1,5 м. Воды этого горизонта – мутные, буроватого цвета с болотным запахом, их минерализация – от 0,1 до 0,5 г/л., отличаются они высокой окисляемостью. Представлены чаще в долинах рек и в пределах древних озёрно-ледниковых впадин. Выдержанного водоупора они часто не имеют, вследствие чего водообильность их непостянна.

Эти воды легко загрязняются, в связи с чем в них нередко можно обнаружить высокое содержание нитрат-иона, органических веществ. Воды этого горизонта, несмотря на высокую опасность загрязнения. достаточно широко используются для водоснабжения местными жителями. Но они не могут являться надёжным источником водоснабжения в силу непостоянного режима, малой водообильности, легкой загрязняемости.

Воды аллювиальных и озёрно-ледниковых равнин приурочены к надпойменным террасам и отложениям древних озёр, поверхность которых по высоте обычно незначительно отличается от поверхности террас. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, чаще мелко - и среднезернистыми песками с прослоями супесей, суглинков и реже глин, в основании этих пород нередки песчано-гравийные отложения. Преобладающая мощность водовмещающей толщи – 3- 6 м, редко – более 10 м. Глубина залегания уровня изменяется чаще от 3 до 5 м. Водоупором этих вод служат мореные суглинки московского возраста. Но выдержанного водоупора они часто не имеют, вследствие чего водообильность их непостоянна. Удельный дебит колодцев невысокий - 0,4 л/с. воды гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0.2-0.7 г/л. В ряде мест в химическом составе увеличивается содержание ионов хлора, сульфатов и возрастание минерализации до 0.9 -1.2 г/л. Воды легко подвергаются поверхностному загрязнению, в связи, с чем нередко имеют повышенное содержание нитрат-ионов, органических веществ. Разгрузка происходит в реки. Практическое значение этих вод невелико из-за локальности распространения, низкой водообильности и подверженности загрязнению.

Грунтовые воды в водно-ледниковых отложениях широкого площадного распространения не имеют, Водовмещающие породы представлены разно-зернистыми песками с прослоями суглинков, глин, гравийно-галечного материала. Мощность водоносного горизонта составляет чаще 5-10 м. Водоупором служат обычно суглинки московского возраста. Уровень этих вод залегает обычно на глубине 3-6 м. Водообильность невысокая; удельный дебит колодцев изменяется в основном от 0,01 до 0,04 л/с. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже - кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л, реже до 1,0 г/л. Легко подвергаются загрязнению.

Верховодка в верхнечетвертичных перегляциальных и делювиальных образованиях встречается в основном на междуречных пространствах. Приурочены эти воды чаще к опесчаненным суглинкам, иногда к лессовидным суглинкам, реже – к супесям подстилаемых мореной. Глубина залегания верховодки 1 - 4м. Водообильность низкая, удельные дебиты колодцев составляют 0,01-0,06 л/с. Колодцы, питающиеся этими водами, быстро вычерпываются, уровень восстанавливается медленно. Воды часто сильно загрязнены.

Воды межмореных отложений встречаются на отдельных участках в основном в местах погребённых доледниковых долин. Питание их осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт подтока вод из лежащих ниже водоносных горизонтов. Население использует их редко из-за относительно большой глубины залегания.

Воды в отложениях карбона вскрыты буровыми скважинами во многих местах и широко используются для водоснабжения населения. Дебит родников составлял в основном 0.5 -1,0 л/сек, достигая в отдельных местах 5 л/сек. Глубина залегания этих вод изменяется в основном от 35 до 70 м. Воды напорные, удельный дебит скважин обычно не превышает 2-4 м3/сек., достигая 5,6 м3/час. Воды удовлетворительного качества, в редких местах имеют повышенную минерализацию.

В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения используют в основном воды Каширского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов карбона, представленных известняками, доломитами с прослойками мергелей, глин, песка.

Геологическое строение

В геологическом строении восточной части территории Смоленской области принимают участие отложения верхнего девона, нижнего и среднего карбона и четвертичного периода. О более древних отложениях можно судить по глубокой скважине, которая прошла отложения среднего и нижнего карбона, верхнего и среднего девона, нижнего кембрия. На глубине 1 417 м она вошла в гранодиориты и гранитогнейсы, слагающие докембрийский фундамент.

Кембрийская система представлена здесь отложениями валдайской серии, суммарной мощностью около 400 м., которые состоят из чередующихся прослоев глин, алевролитов и

песчаников, общей мощностью 60-70 м (нижневалдайские слои). Верхневалдайские слои представлены толщей пестро цветных глин, переслаивающихся с песками, песчаниками и алевролитами мощностью более 300 м.

Девонская система включает отложения среднего и верхнего отделов. Средний отдел представлен в нижней части песчаниками, алевритами, глинами, обшей мощностью около 40 м. Выше их залегают доломиты, мергели с прослоями доломитизированных глин, гипса, каменной соли, ангидрита мощностью этой около 130 м. Перекрывает их толща алевритовых глин с прослоями алевритов и песчаников мощностью около 100 м.

Верхний отдел девона мощностью около 200 м представлен снизу вверх: чистыми и доломитизированными известняками с редкими прослоями мергелей и известковистых глин, глинистыми и доломитизированными известняками.

Средний отдел имеет несколько большую мощность (около 250 м). В нижней части отложения его представлены карбонатными породами (около 70 м), выше которых залегают доломиты, доломитизированные известняки и мергели, переслаивающиеся с пестроцветными и тёмными глинами, песчаниками.

Отложения каменоугольной системы мощностью от 110 до 150 м. представлены серыми, серовато-зелёными и голубовато-серыми глинами, большей частью доломитизированными, нередко песчанистыми.

Отложения карбона во многих местах залегают близко к поверхности и подстилают четвертичные отложения чаще известняки с прослоями мергелей доломитов, глин. В долинах ряда рек они выходят местами на дневную поверхность. Выходы известняков, доломитов можно наблюдать по долинам рек.

Четвертичные отложения лежат на размытой поверхности этих коренных пород и покрывают всю территорию северо-восточной части области. Представлены они в основном ледниковыми породами (большей частью валунными суглинками) и водно-ледниковыми (преимущественно разнозернистыми и гравийными песками). Мощность их изменяется от 25 до 60 м. Залегают они на сильно расчлененной поверхности коренных пород. Выработанный в доледниковое время рельеф этой поверхности обнаруживает заметное сходство с современным рельефом. Абсолютные отметки коренных отложений изменяются от 140 – до 210 м. В рельефе коренных пород часто прослеживается несколько погребённых древних долин, днища которых углублены местами до 100 м по отношению к древним водоразделам.

Территория района подвергалась неоднократному оледенению, о чём свидетельствует чередование разной мощности слоев мореных суглинков и водно-ледниковых песков. Нижняя морена, представлена обычно мореными суглинками малой мощности с валунами. Мощность этой морены лишь в отдельных местах достигает 25 м. Суглинки светло-желтые, плотные,

известковистые, неравномерно насыщенные гравием, галькой и валунами карбонатных пород. Подстилается эта морена часто глинистым песком, изредка – слабо окатанной щебёнкой.

Морена более позднего оледенения, нередко значительной мощности, представлена коричнево-красным суглинком, плотным, вязким, карбонатным, часто песчанистым, неравномерно насыщенным щебнем и плохо окатанной галькой с гравием. Мощность этой толщи изменяется обычно от нескольких – до трёх десятков метров.

Моренные суглинки на значительной части территории района перекрыты песками, мощностью в ряде мест до 20 м. Пески разнозернистые, иногда глинистые, косослоистые с гравием, галькой и редкими небольшими валунами, местами они содержат линзы гравия, гальки, суглинка, их мощность обычно изменяется от 3 до 10 м. На наиболее высоких участках древних водоразделов данная морена и залегающие в её кровле пески нередко отсутствуют. На коренных отложениях здесь часто залегают непосредственно отложения последнего для данной территории оледенения – Московского.

Верхняя морена на всей территории района – московского возраста, на водоразделах она обычно перекрыта покровными суглинками. Подошва её опускается до абсолютных отметок 170 – 180 м., мощность – обычно не превышает 20 – 30 м. Представлена она в подавляющем большинстве песчанистыми, плотными, известковистыми суглинками, окрашенными в желтовато-бурые тона, насыщенными валунами, щебней и гравием. Валуны и щебень состоят преимущественно из известняка и кремния, реже встречаются обломки гранита и шокшинского песчаника, иногда встречаются валуны и глыбы размером до двух метров. Нередко в толщу морены включены многочисленные линзы и прослои песка и гравия. По внешним признакам и физико-механическим свойствам мореные суглинки толщи четвертичных отложений различаются незначительно. Они имеют один гранулометрический состав, одинаковую плотность, пористость и другие свойства.

Водно-ледниковые отложения на морене московского оледенения образовались в разное время отступания московского ледника, сложены песками супесями, иногда ленточными глинами и суглинками. Пески жёлто-бурые, жёлто-серые, косослоистые, разнозернистые, местами обогащены глинистым материалом. В песках местами встречаются ленточные глины и суглинки. Среди водно-ледниковых отложений значительное распространение имеют озёрно-ледниковые. Озерно-болотные отложения залегающие на московской морене, встречаются на небольших площадях в хорошо выраженных понижениях рельефа. Эти отложения являются реликтами более крупных озёрно-ледниковых бассейнов. Часто они перекрыты покровными или делювиальными суглинками.

Водоразделы данной территории во многих местах перекрыты толщей безвалунных покровных суглинков, их мощность – от 0.5 до – 5м. Они отсутствуют только на древних и современных речных террасах и не перекрывают современные болотные отложения. Внешне

суглинки довольно однообразны. Цвет их в основном желтовато-бурый, иногда серовато-коричневато-бурый. На большей части они карбонатные. Встречаются тонкозернистые, пылеватые, пористые суглинки и более грубые, содержащие редкий гравий. В суглинках обычно преобладают частицы размером 0,1 - 0,01 мм (от 64 до 76% по объёму). Частиц размерами менее 0,01 мм содержится в основном от 20 до 25%, частиц крупнее 0,1 мм - от 4 до 6 %. Легкая фракция их представлена в основном полевым шпатом (от 34 до 80%) и кварцем (от 16 до 60%). В тяжёлой фракции преобладают роговая обманка (13 -28%), цоизит (13 -21%), эпидот (9 -14%) и циркон (11-16%). Залегание их на микулинских торфяниках позволяет считать, что образовались они в валдайскую эпоху,

Аллювий вторых надпойменных террас обычно маломощный (террасы преимущественно цокольные). По составу это суглинки, супеси и пески, залегающие на карбонатных отложениях, их мощность не превышает 6 – 8 м.

Аллювий первых надпойменных террас, преимущественно также цокольных, имеет более широкое распространение. Его мощность обычно не превышает 6 – 7 м., представлен песками, супесями, реже суглинками. В цоколе залегают в основном мореные отложения, дочетвертичные породы встречаются редко. Современный аллювий пойм прослеживается по долинам как относительно крупных, так и малых рек. Среди осадков, слагающих поймы, наиболее развиты тёмные иловатые суглинки и глины. В основании пойменных террас наиболее распространены тёмные иловатые суглинки и глины, гравелистые пески. Встречаются в пойменном аллювии линзы в прослои торфа. Мощность аллювиальных отложений не превышает обычно 5 – 6 м.

Современные болотные отложения имеют заметное распространение. Образованию болот способствует: а) преобладание на поверхности слабо фильтрующих влагу пород тяжелого механического состава; б) слабое дренирование многих участков; в) превышение количества осадков над их испарением. Болота низинного типа, залегающие в долинах и на поймах рек, наиболее распространены в юго-западной части района (см. Карту-врезку «Районирование заболоченных территорий»). В пределах выделенного ареала заболоченность линейного типа составляет около 13 % от его площади. Площадная заболоченность верховьев малых рек и водораздельных пространств – является другим её типом. Верховые болота в пределах исследуемой территории образуют несколько крупных ареалов на юге и северо-западе района. Суммарная площадь верховых болот не более 7 % от площади района. Мощность торфов в пределах болот и заболоченных территорий в редких случаях превышает величину 6 м. По нашим оценкам, заболоченность линейного типа, особенно на юго-западе района, является весьма активным современным экзогенным процессом, приводящим к деградации системы малых рек района.

Делювиальные отложения развиты местами на склонах речных долин балок, оврагов. Представлены обычно суглинками, часто содержащими прослои и линзы песка, гравия и щебня. Мощность их не превышает нескольких метров. Занимают они в целом очень малые площади.

Данная территория, как и Смоленская область в целом, отличается спокойным тектоническим режимом. Для неё характерно моноклинальное падение на север палеозойских отложений. Наличие глубоких доледниковых долин свидетельствует о значительном поднятии данной территории перед началом оледенений.

Орография представлена следующими элементами:

В орографическом отношении территория Вяземского района расположена на склоне Смоленско-Московской возвышенности. Большая часть её имеет уклоны в направлении с востока на запад и с севера на юг. Район полностью расположен в пределах Вяземской возвышенности. В составе краевого рельефа, помимо моренных гряд и холмов, широко представлены озы и камы, богатые песчано-гравийным материалом. Вдоль рек местами встречаются долинные зандры. Глубина эрозионного расчленения изменяется в пределах 10-20 м, а его густота в виде долинной сети составляет 0,2-0,3 кв. км на склонах, обращенных к Угранской низине, долины рек отличаются большой глубиной, появляется овражно-балочный рельеф, который редко встречается на остальной территории возвышенности. Долины рек глубоко врезаны, водораздельные пространства имеют крупногрядовохолмистый рельеф. Мощность четвертичных отложений от 20 до 120 м. Они представлены моренами, песчано-гравийным материалом, на высоких участках поверхности – лёссовидными суглинками, которые подстилаются каменноугольными известняками, доломитами, песками и глинами с прослоями бурого угля.

Окончательное формирование современного рельефа произошло в основном под влиянием московского ледника. После его ухода сформировалась современная гидрографическая сеть. Во время последнего валдайского оледенения и в голоцене происходила эрозионная разработка мореной равнины, оставшейся после отступления московского ледника.

Основные черты современного рельефа рассматриваемой территории сформировались в конце третичного периода. К началу наступления ледников здесь уже была выработана система глубоких долин.

В процессе деградации валдайского оледенения окончательно сформировалась современная гидрографическая сеть.

Среди плоских, покрытых болотами поверхности равнин на северо-западе района выделяются камы и озы. Холмы округлые или несколько удлиненные, озы ориентированы большей частью в меридиональном направлении. Очертания холмов и гряд сглаженные, пологие, относительная высота не превышает 10-15 м. Длина некоторых гряд достигает 1,0 км, ширина изменяется от 0,2 до 0.5 км.

Почвы

Господствующим типом почв являются сильно-дерновые и среднеподзолистые на лёссовидных суглинках, в понижениях – подзолисто-глеевые почвы. Основной почвообразующей породой служат лессовые образования различной мощности. Лессовые породы преимущественно тяжелосуглинистого механического состава.

Близкое положение жестких вод и выходы их на поверхность способствует образованию  на пониженных участках лугово-болотных и темно-цветных почв.

Для повышения плодородия необходимо проведение всего комплекса агротехнических мероприятий. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур требуется внесение органических и минеральных удобрений, на некоторых участках требуется известкование и фосфоритование земель.

Растительность

На территории района представлены растительные комплексы лесов, лугов, пастбищ и болот.

Заливных лугов мало. Луга местами поросли кустарников, лесов и заболочены. Травянистая растительность кормовых угодий представлена бобово-злаково-разнотравными группировками, в которых преобладает овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, мятлик луговой, лисохвост луговой, тысячелистник обыкновенный, василек луговой, таволга вязолистная. На большей части территории землепользования поселения рельеф вполне благоприятен для разведения крупного рогатого скота применения сельскохозяйственной техники.

Общая заболоченность по району составляет 2-2,5 %. Болота в основном низинного типа по поймам рек.

Торфяные болота в основном небольшие всех типов.

Растительный покров района представлен более 1 100 видами диких и культурных растений.

Лес – один из основных средообразующих компонентов природы этого района. Лесистость района – 47,2 %, запасы древесины – 25,5 млн. куб. м (1998 г.). Очень важны их экологические функции, особенно связанные с обеспечением чистоты поверхностных и подземных вод. Достаточно высок их рекреационный потенциал. Леса района богаты грибами, ягодами, в них произрастает более 40 видов лекарственных растений. Коренные леса на большей части данной территории были представлены елью с небольшой примесью широколиственных пород - дуба, липы, реже ясеня. По сырым местам чаще господствовала осина с примесью ели, реже других пород. Коренные леса в основном были вырублены здесь ещё в XVIII веке, а к концу

XIX века практически полностью были уничтожены. К началу прошлого века лесов оставалось здесь немного. Тенденция зарастания этой территории древесно-кустарниковой растительностью обозначилась с начала Великой Отечественной войны и сохранялась на протяжении многих десятилетий, заметно усилившись в ходе «реформенных преобразований» последних десятилетий.

| 1.4. 1.4.1. | Социально-экономическое состояние территории. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции. |
| --- | --- |

На 2007 г. существующее население Тумановского МО составляет  1 842 чел., проживающих в 19 СНП:

| Индекс | Тип | Наименование населенного пункта | Численность, чел. | % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. 1.2 1.3. 1.4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12 1.13. 1.14. 1.15. 1.16 1.17. 1.18. 1.19. | село деревня село деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня | Туманово Беливцы Бывалицы Егорье Каменка Комарово Коробейники Коробово Куртино Митино Ново- Троицкое Осташково Палкино Прогресс Рогово Сосновка Теплуха Федосово Черниково | 1 205 13 14 85 7 35 9 0 47 13 4 32 6 8 1 9 32 4 9 | 65,4 0,7 0,76 4,6 0,3 1,9 0,4 0 2,5 0,7 0,2 1,7 0,3 0,4 0,05 0,4 1,7 0,2 0,4 |
| Итого: |  | 19 населенных пунктов | 1 842 | 100,00 |

Сравнительный анализ населения Смоленской области, Вяземского муниципального района и Тумановского МО

| № п/п | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Вяземский МР | Тумановское МО |
| 1. | Население (всего), чел. | 974 139 | 78 210 | 1 842 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 275 400 | 23 135 | 1 842 |
| 2. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,6 / 5,5 | 7 / 8 | 7, 0 |
| 3. | Количество сельских поселений, ед. | 298 | 22 | 19 |
| 4. | Средняя численность населения СП, чел. | 924 | 1 050 | 1 842 |

Тумановское МО составляет 4,9 % территории Вяземского МР, в нем сконцентрировано 2 32 % от общей численности населения района.

Численность населения Тумановском МО (1 842 чел.) выше, чем средняя численность населения в МО Смоленской области (924 чел.) и выше, чем в Вяземском районе (1050 чел.).

Этнический состав населения весьма разнообразен. На территории проживают более десятка национальностей, из которых доминирующее положение занимают русские – более 85,5 %.

Динамика численности населения 2008-2010 гг.

|  | 2008 г. | 2010 г. | Изменение численности, чел. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская область | 974 100 | 966 000 | - 8 100 | - 0,8 |
| Вяземский МР | 78 200 | 78 057 | - 143 | - 0,1 |
| Тумановское МО | 1 817 | 1 749 | -68 | -3,8 |

Из данной таблицы видно, что за последние 3 года изменение численности населения по району происходит большими темпами, чем по сельскому поселению:

- по району общая численность населения снизилась на 143 чел. или на 48 чел. ежегодно;

- по сельскому поселению происходит сокращение численности населения на 68 чел. или на  34 чел. ежегодно.

Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение численности населения в Тумановском МО идет более высокими темпами, чем в Вяземском районе и Смоленской области.

Динамика численности населения Тумановского МО, как и Вяземского района в целом, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста.

До начала 1990-х годов район имел отрицательное сальдо естественного движения населения, превышавшее объем миграционного прироста. В последнее десятилетие район вступил в полосу хронической естественной убыли населения, которая и в последние годы не наметила тенденцию к снижению.

Динамика численности населения 2008-2010 гг.

|  | Смертность чел./1 000 жителей | Рождаемость, чел./1 000 жителей | Естественный прирост чел./1 000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская область | 21 | 10 | -11 |
| Вяземский МР | 20 | 9 | -11 |
| Тумановское МО | 23 | 21 | -1 |

Снижение уровня рождаемости за последние годы обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса, изменения образа и качества жизни населения, так и внутренние (структурные): уменьшение

численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д. Несмотря на некоторый рост в последние годы, рождаемость в районе и сельском поселении, в частности, остается низкой и не обеспечивает простого воспроизводства населения.

Рост коэффициента смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет и уровень смертности достиг недопустимо высокой величины. В полной мере это проявляется и в Вяземском районе, как и Смоленской области в целом.

Как и по Смоленской области в целом, в Вяземском районе смертность в сельских населенных пунктах гораздо выше, чем в городских. В первую очередь это обусловлено уровнем, качеством и доступностью медицинских учреждений, а также образом жизни сельских жителей. Основными причинами высокой смертности населения района являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти.

При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний (в основном за счет туберкулеза), от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия. Особую тревогу при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения.

Средняя продолжительность жизни населения в Вяземском СП составляет 57,5 лет, в том числе мужчин – 54 года и женщин – 61 год.

Важными показателями демографической ситуации является половая и возрастная структура населения. Сложившаяся в годы Второй мировой войны, резко выраженная диспропорция половой структуры населения области и ее районов, включая и Вяземский, постепенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода. Однако с

середины 90-х годов наметилась четко выраженная тенденция уменьшения доли мужского населения.

Половая структура населения

|  | мужчин | женщин | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Смоленская область | 433 734 | 44,9 | 532 266 | 55,1 | 966 000 | 100,0 |
| Вяземский МР | 4 954 | 46,3 | 5 746 | 53,7 | 10 700 | 100,0 |
| Тумановское МО | 865 | 47 | 877 | 53 | 1 842 | 100,0 |

Из данных таблиц можно сделать следующие выводы:

- соотношение мужского и женского населения в Тумановском МО приблизительно равно;

Численность трудоспособного населения Тумановском МО составляет   603 чел. (32,7 %), а нетрудоспособного, в свою очередь, – 1239 чел. (67,2 %).

От общего числа трудоспособного населения (603 чел. или 32,7 %)  72 чел. (11,9 %) заняты в сфере производства, 20 чел. (3,3 % от числа трудоспособного) – в строительстве, 16 чел. (2,6 %) – в сфере обслуживания.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что  495 чел. (82 % от трудоспособного населения) составляют лица, работающие за пределами МО (в основном в г. Вязьма, Смоленске, Москве), лица, занятые в теневом секторе экономики, учащаяся молодежь, а также незарегистрированные безработные, проживающие преимущественно в отдаленных от центра сельских населенных пунктах и занимающиеся по большей части личным подсобным хозяйством, т.к. оно является первичной отраслью жизнедеятельности сельского жителя.

В последние годы отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные оттоки не в состоянии.

Вяземский район обладает благоприятным природно-географическим миграционным потенциалом, однако низкий уровень развития образовательной инфраструктуры, медленно развивающийся рынок труда, квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда, и как следствие высокий уровень безработицы, предопределили характер и возрастной состав мигрирующего на территорию района населения. Это по большей части

временные миграции горожан из Смоленска и Москвы в основном на летнее время года, а также на постоянное место жительство – люди пожилых возрастов. При этом одной из главных проблем в миграционном обмене является выезд за пределы Вяземского района наиболее активной и трудоспособной его части – молодежи, которая ударяется в поиски более выгодных условий труда и проживания.

Таким образом, в результате неравноценного миграционного обмена миграции населения только усиливают демографическую нагрузку в районе на трудоспособное население и обостряют ситуацию со старением трудовых ресурсов.

«Схема территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области»  дает прогнозные данные о перспективной численности населения на первую очередь 2013 г. и на расчетный срок 2020 г. по муниципальным образованиям Вяземского района. Она опирается на рекомендации «Схемы территориального планирования Смоленской области».

.

| 1.4.2. | Производство |
| --- | --- |

Основными видами экономической деятельности Вяземского района являются обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт, связь. Инвестиционные вложения в обрабатывающие производства занимают наибольший удельный вес – 28,9%.

По выпуску промышленной продукции район характеризуется средними показателями, входя во вторую группу районов из четырех (от 0,5 до 1,5 млн. руб. в 2003 г.). Объем инвестиций в основной капитал за 2006 г. составил 438,4 млн. руб.

Район характеризуется средним уровнем сельскохозяйственной освоенности территории по удельному весу сельскохозяйственных угодий – 40,6% и  уровнем ниже среднего по доле пахотных земель – до 30% (29% всех земель и 71,8% сельскохозяйственных угодий). По кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий район характеризуется показателями выше среднего – 9,8 тыс. руб./га. Специализация сельского хозяйства района: молочно-мясное животноводство, производство фуражного зерна, кормов, картофеля, льна. Специализация по переработке сельскохозяйственного сырья: мукомольно-крупяная и мясная.

Усилия в районе в последнее время направлены на создание благоприятного инвестиционного климата для развития района в целом, его  экономики, торговли,

жилищного строительства, рекреационной сферы с освоением потенциала рекреационных ресурсов в соответствии с собственными потребностями и потребностями Московского региона, развития его административного центра – города Вязьмы.

На территории поселения располагаются предприятия:

-  ферма в д. Беливцы ;

-  ферма и склады ООО «Туманово Агро» в д. Егорье;

-  в с. Туманово- есть зерносклад, гаражи, пилорама, кухня, молокозавод, хлебопекарня.

Карьеры ПГС есть на северо-западе от с. Бывалицы, на севере от д. Новотроицкое, выделена площадка для карьера ПГС от д. Новотроицкое и д. Егорье и ур. Бели.

Основное направлениями сельскохозяйственной деятельности Тумановского МО являются молочное животноводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство (овощеводство, картофелеводство, зерноводство, технические и кормовые культуры).

В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей различных форм собственности: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; а также хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады и огороды, дачные участки.

Причем, наибольший процент произведенной продукции у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 68,2 %, у сельскохозяйственных организаций – 31,3 %, у крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,5 %.

Растениеводство

Основными культурами являются зерновые, картофель, овощи, технические (подсолнечник, горчица) и кормовые.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства характеризуется следующей структурой посевных площадей (все категории хозяйств):

зерновые – 21 %;

технические культуры – 1,1 %;

картофель и овощи – 2,9 %;

кормовые культуры – 67,3 %;

пары – 6,8 %.

Структура посевных площадей с 2003 года практически не изменилась и сохранится на перспективу, с увеличением площади под кормовыми культурами. Посевные площади под картофелем и овощами увеличились в хозяйствах населения. В структуре посевных площадей зерновых культур – яровые составляют 43%, озимые – 57%.

Урожайность средняя, что объясняется, в основном, потерей плодородия почв в результате недостаточного внесения минеральных и органических удобрений.

Животноводство

Основными направлениями животноводства являются: мясомолочное скотоводство и свиноводство. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота 40,1 % (в сельскохозяйственных предприятиях), в ЛПХ несколько выше – около 56,3 %.

С 01-х годов поголовье крупного рогатого скота сократилось на 45,4 % (коров в 2,3 раза), свиней в 2,6 раза, овцы находятся на стабилизирующей позиции, сокращение произошло всего в 1,1 раза, а поголовье птиц увеличилось.

Производство животноводческой продукции смещается к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии. Требуется закупка племенного скота. Для ветеринарного обслуживания в районе имеются ветстанция и ветлаборатория.

Ремонтом сельхозтехники занимается ремонтное предприятие; в крупных хозяйствах есть ремонтные мастерские.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, зерна, овощей, картофеля, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям и сохранится на перспективу. Следует отметить, что не полностью используются потенциальные возможности и имеются резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельскохозяйственных угодий.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельскохозяйственных предприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр.

А в дальнейшем, создание хозяйств с собственными перерабатывающими цехами и сетями реализации.

| 1.4.3. | Инженерно - транспортная инфраструктура |
| --- | --- |

Автодорожная сеть на территории поселения представлена участками дорог федерального значения – М-1 «Беларусь», проходящую с северо–востока на юго- запад и автомобильной дорогой регионального значения «Темкино- Шуйское», проходящей с севера

на юг, по которой осуществляется связь с районами Смоленской и Тверской областей. Также по территории Тумановского МО проходит железная дорога «Москва - Минск» с северо –востока на юго-запад.

Автодорога М-1 «Беларусь»- протяженностью  20,37 км, дороги регионального значения  - 5,44 км, протяженность железной дороги - 9,54 км.

Всего в поселении насчитывается 25,81 км автодорог; плотность автодорожной сети – 15,60 км на 100 кв. м.

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных образований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены автодороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов.

В соответствии с решениями Администрации  Смоленской области органы местного самоуправления согласовали перечни автодорог местного значения.

В настоящее время региональные и местные автодороги не удовлетворяют требованиям по организации безопасного движения современных легковых автомобилей, обладающих высокими динамическими характеристиками и тяжелых большегрузных автомобилей, обслуживающих предприятия района. На всём протяжении дороги имеют двухполосное сечение и нуждаются в изменении плана и профиля для удовлетворения современным требованиям организации дорожного движения.

На муниципальных и местных автодорогах не обеспечен требуемый уровень безопасности, особенно в части обеспечения транзитного движения по населенным пунктам (отсутствие благоустройства дорог, освещения в ночное время суток и т.п.).

В соответствии с п. 1, ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Администрации Смоленской области от 31.10.2003 г. № 279 «О порядке использования придорожных полос областных  автомобильных дорог общего пользования и контроле за размещением объектов в пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Смоленской области, и областных автомобильных дорог общего пользования» вдоль автомобильных дорог, за исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Размер придорожной полосы устанавливается исходя из технической категории автомобильной дороги:

3, 4 тех. кат. – 50 м от границы полосы отвода автодороги;

5 тех. кат. – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Общественный транспорт на территории поселения представлен автобусными перевозками и такси.

Маршруты пассажирского автотранспорта общего пользования также представлены на территории Тумановского МО.

По сети дорог федерального и регионального значения организована разветвленная сеть автобусного сообщения.

Эксплуатация автобусов и маршрутных такси осуществляется предприятиями разных форм собственности. Общие показатели работы автобусного транспорта по району показывают снижение количества перевезённых пассажиров и пассажирооборота за период с 2001г.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и др.) оборудованы стационарными мостовыми сооружениями и автотранспортными развязками.

Перечень мостов Вяземского района на территории Тумановского МО:

| № | Наименование автодороги Сооружение, материал | Длина сооружения, п.м. | Габарит по ширине, продольная схема | Материал | Год строительства, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д «Туманово –Шуйское- Савенки» |
| 1. | 219 км, ж/б мост через реку Касню 4,4 | 24,4 | Г-7 | ж/б | Удовл сост. |

Автозаправочные станции  располагаются в д. Прогресс и д. Федосово (по обе стороны от дороги).

Объекты придорожного сервиса (автомойка, пункт питания, место отдыха) на территории Тумановского МО располагаются в д. Федосово.

Газоснабжение

Магистральных газопроводов на территории Тумановского МО нет. Межпоселковые газопроводы тянутся по территории Вяземского муниципального района Смоленской области.

Межпоселковых газопроводов по территории СП не проходит. На сегодняшний день ситуация с обеспечением природным газом населения Тумановского МО оценивается как неблагоприятная.

Электроснабжение

По территории СП проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ и 35 кВт. ЛЭП 35 кВт проходит с севера на юго-восток по СП. Ближайшая распределительная электроподстанция ПС 35 кВ и ПС 110 кВ в с. Туманово.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных отопительных систем.

Бытовая котельная существует в с. Туманово.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населенных пунктов, в которых проживает населения МО, осуществляется от подземных водозаборов (артезианских скважин) в д. Беливцы, д. Егорье, д. Коробейники, д. Теплуха, с. Туманово, д. Комарово. Эта вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Необходимо отметить, что водоподготовка и качество воды по санитарно-гигиеническим показателям (железо, общая жесткость) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того высок уровень износа сетей и сооружений водопроводов.

По Тумановскому МО проблема обеспечения централизованным водоснабжением также остается острой. Сети водопровода изношены и требуют замены. Водопотребление в сутки  0,09 тыс. м, в т. ч. на хозяйственные нужды  0,05 тыс. м./сут. Производительность водозаборных сооружений всего  0,6 тыс. м./сут. Среднесуточное водопотребление, в т. ч. на хозяйственные нужды  39,7 тыс. л/сут/чел.

Центральная система водоотведения не развита. Тумановское МО не имеет канализации.

| 1.4.4. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Схемой территориального планирования Смоленской области принята следующая система обслуживания населения.

1) Региональный уровень включает в себя полный комплекс объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания.

2)  Районный уровень с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания.

На каждом из уровней выделяются центры и подцентры, где функционирует часть объектов обслуживания. Региональным центром, в зоне влияния которого находится Вяземский район, является г. Смоленск, где сосредоточены объекты уникального обслуживания, а также г. Вязьма, центр Вяземской группы районов, где сосредоточены объекты периодического обслуживания.

Районный центр, с. Туманово, находясь в составе Вяземской агломерации, выполняет функции районного уровня. Так, на территории поселка находятся специализированные медицинские учреждения районного уровня, учреждения в сфере образования, культуры.

Уровень районных подцентров с учреждениями периодического и эпизодического обслуживания, за исключением административных функций районного масштаба, представлен крупными сельскими населенными пунктами. Районные подцентры делятся на две группы: местные (локальные) центры и подцентры.

К местным (локальным) центрам относится . В этом населенном пункте находятся такие учреждения периодического обслуживания, как дом культуры, библиотека, средняя общеобразовательная школа.

Местные подцентры расположены в населенных пунктах с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания (детские сады, начальные школы, школы основной ступени, ФАПы, клубы).

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, можно констатировать, что объемы основных учреждений расположены в СНП Туманово.

Из основных учреждений обслуживания в Тумановском МО существуют:

- Административно-управленческие объекты: администрация и конторы в с. Туманово

- Объекты образования: школа в с. Туманово

- Объекты профессионального образования на территории Тумановского МО: учебные корпуса в с. Туманово.

- Детское дошкольное учреждение: детский сад в с. Туманово;

- Учреждение культурно-досугового типа: библиотека, дом культуры в с. Туманово.

- Объекты здравоохранения: туберкулезная больница, больница и амбулатория в с. Туманово, аптека в с. Туманово;

- Учреждение физической культуры и спорта: спортплощадка в с. Туманово;

- Объекты бытового обслуживания: магазины в д. Егорье, кафе в д. Федосово, магазины в с. Туманово;

- Почтовые отделения связи: почта в с. Туманово;

10.Кладбища: гражданское кладбище в с. Туманово, кладбище в с. Бывалицы, на северо–востоке от д. Палкино, на северо-западе от перспективного НП Вепрево, в перспективной д. Величево.

Самостоятельных предприятий связи на территории поселения в целом нет. Вместе с тем, на территории поселения действуют: Вяземский участок продаж и обслуживания Вяземского центра электросвязи – структурное подразделение ОАО «Центр-Телеком». В поселении довольно развита телефонная сеть: жилой фонд оборудован  стационарными телефонами, установлены таксофоны, а также действует 4 оператора сотовой связи (Билайн, Мегафон, МТС, Теле-2).

Вышки (антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи существуют в д. Осташково (вышка МТС), в д. Сосновка, с. Туманово.

Объектов социального обеспечения, отдыха и туризма, стационарных объектов физкультуры и спорта, филиалов сбербанка на территории СП нет.

АЗС расположены на востоке сельского поселения, также есть  2 АЗС в д. Федосово, в с.  Туманово (в районе нефтебазы), будет перспективная АЗС на трассе М-1 близ д. Сосновка.

На территории Тумановского МОотсутствуют специализированные предприятия и полигоны по утилизации твердых отходов (ТБО). Есть несанкционированные свалки, которые не отвечают санитарным и экологическим нормам.

Система пожаротушения в населенных пунктах на территории МО будет осуществляться пожарной частью в с. Туманово.

| 1.4.5. | Система особо охраняемых территорий и объектов |
| --- | --- |

На территории Тумановского МО расположены  4 объекта историко-культурного наследия, в т.ч. 2 памятника регионального значения и 2 вновь выявленных объекта.

Перечень объектов культурного наследия на территории Тумановского МО:

| № | Название памятника | Местонахождение | Состояние по охране |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры регионального значения |
| 1. | Братская могила 1159 советских воинов Советской Армии, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. Скульптура скорбящего солдата на постаменте, 1941-9143, 1952 гг. | д. Бывалицы | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 2. | Бюст рабочего-революционера Алексеева П.А., 1961 г. | с.Туманово, сквер у ДК | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Вновь выявленные объекты |
| 3. | Городище "Васильевское" | с. Туманово, близ села, центр с/с |  |
| 4. | Могила летчиков Политыкина В. К. и Климанова А. И., павших в боях с гитлеровцами 1943 г. | с. Бывалицы, Тумановского с/с |  |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Смоленской области от 04.11.2003 г. № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, находящихся на территории Смоленской области» и Положением о зонах охраны объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315, и  положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти.

| 1.5. | Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест |
| --- | --- |

Тумановское МО, образованное в 2004 г., является одним из 22-ти аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Вяземского муниципального района  Смоленской области.

Границы Тумановского МО установлены в соответствии с Законом Смоленской области от 28.12.2004 г. N 130-3 (ред. от 29.04.2006 г.) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом Сельских поселений» (принят Смоленской областной Думой 28.12.2004 г.).

Тумановское МО граничит:

- на севере — с Гагаринским районом

- на востоке — с Царёво-Займищенским сельским поселением

- на юго-западе — с Новосельским сельским поселением

- на западе — с Мещёрским сельским поселением

- на юге – с Ермолинским сельским поселением

Исторически система расселения на территории Тумановского МО складывалась вдоль основных планировочных осей: русел рек (Жижала), а также вдоль автодорог.

Согласно «Схеме территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области» планировочный каркас Тумановского МО сформирован планировочными осями районного значения (первого порядка):

первого порядка: вдоль а/д «Беларусь» и ж/д «Москва - Минск»;

Село Туманово, являющееся центром сельского поселения, выполняет роль планировочного узла второго порядка.

На периферии поселения, в той его части, где недостаточно сказывается влияние центра СП, формируются планировочные узлы первичного обслуживания населения.

В настоящее время на территории МО отмечается система расселения местного уровня – Тумановская, в основу которой положено обобщение населенных пунктов по наличию в них ряда элементов системы коммунально-бытового обслуживания, характеру трудовых и культурно-бытовых связей:

| наименование | уровень местной системы | наименование опорного центра | перечень населённых пунктов, входящих в состав системы | численность населения, чел. | основные направления хозяйственной деятельности | Наличие объектов социальной сферы в населённых пунктах системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | амбулатория или ФАП | средняя школа | нач. шк., дет. сад |
| Тумановская | второй | С. Туманово | Теплуха, Прогресс, Комарово, Черниково, Куртино, Коробейники, Егорье | 216 | АПК, обслуживание, непроизводственная сфера, сельское хозяйство | ● | ● | ● |

По состоянию на 01.01.2007 на территории Тумановского МО расположено 19 СНП. Эти населенные пункты группируются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

Распределение населенных пунктов по типам и численности населения выглядит следующим образом:

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СНП без постоянного населения (1/0) | 0 | 33 |
| 1.8. | д. Коробово | - | 33 |
| 3 | СНП с населением от 1 до 5 жителей (3/9 чел.) | 9 | 46,9 |
| 1.11. 1.15. 1.18. | д. Ново- Троицкое д. Рогово д. Федосово | 4 1 4 | 10 0,9 36 |
| 12 | СНП с населением от 6 до 50 жителей (12/235 чел.) | 235 | 746 |
| 1.2. 1.5. 1.6. 1.7. 1.9. 1.10. 1.12. 1.13. 1.14. 1.16. 1.17. 1.19. | с. Беливцы д. Каменка д. Комарово д. Коробейники д. Куртино д. Митино д. Осташково д. Палкино д. Прогресс д. Сосновка д. Теплуха д. Черниково | 14 7 35 9 47 13 32 6 8 9 32 9 | 50 26 120 28 33 53 120 41 61 55 145 14 |
| 1 | СНП с населением от 51 до 200 жителей (1/85 чел.) | 85 | 71 |
| 1.4. | д. Егорье | 85 | 71 |
| 1 | СНП с населением от 201 до 500 жителей (1/322 чел.) | 322 | 85 |
| 1.3. | д. Бывалицы | 322 | 85 |
| 1 | СНП с населением от 1000 жителей (1/1205 чел.) | 1205 | 255 |
| 1.1. | с. Туманово | 1205 | 255 |
| Всего: 19 населенных пунктов; 1 842чел. 1215,9 |

Распределение населенных пунктов по типам и численности населения выглядит следующим образом:

| Наименование поселения | поселки | села | станции | деревни | Всех типов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. | население, чел. | кол. | население, чел. | кол. | население, чел. | кол. | население, чел. | кол. | население, чел. |
| Тумановское МО | - | - | 2 | 1526 | - | - | 17 | 316 | 19 | 1 842 |
| Средняя людность по данному типу населенных пунктов, чел. | - | 763 | - | 18,5 | 96,9 |

Урбанизация населения МО составляет 96,9 %.

Из анализа характеристики населенных пунктов можно сделать вывод о том, что население, зарегистрированное по месту жительства в 19 населенных пунктов Ткмановкского МО распределено неравномерно. Наибольшее количество человек проживает в 4 СНП (21 % от всех населенных пунктов) – с. Туманово (административный центр), с. Бывалицы, д. Егорье, д. Куртино (90 %).

Наиболее распространенным типом населенных пунктов в поселении являются сельские населенные пункты с численностью от 6 до 50 жителей – 63,1 % от всех населенных пунктов, в которых проживает порядка 12,7 % населения (235 чел.).

Анализируя сельское расселение Вяземского МР и Тумановского МО можно привести следующие сравнительные характеристики:

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения:

| N пп | Территория | Группировка СНП по численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего СНП | СНП с постоянным населением | Без населения |
|  |  |  | Всего | Более 500 чел. | 201 – 500 чел. | 51 – 200 чел. | 6 – 50 чел. | 0 – 5 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Вяземский МР | 329 | 319 | 9 | 20 | 25 | 203 | 62 | 10 |
| 2. | Тумановское МО | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 |

Анализ сельского расселения Смоленской области, Вяземского МР и Тумановского МО:

| NN пп | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Вяземский МР | Тумановское СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория, кв. км. | 49 778 | 3 340 | 14 467 |
| 2. | Население (всего), чел. | 974 139 | 78 210 | 1 842 |
| 2.1. | в том числе сельское население, чел. | 275 400 | 23 235 | 1 842 |
| 3. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 19,6 / 5,5 | 7 / 8 | 11,1 |
| 4. | Количество сельских поселений (СП) | 298 | 22 | 19 |
| 5. | Средняя численность населения в СП, чел. | 924 | 1050 | 1 842 |
| 6. | Количество сельских населенных пунктов (СНП) | 4 887 | 329 | 19 |
| 7. | Средняя численность населения СНП, чел. | 56,4 | 98 | 96,9 |
| 8. | Среднее количество СНП на территории СП | 16 | 10 | 19 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Тумановского МО выше, чем среднеобластная и ниже, чем в Вяземском МР. Среднее количество СНП на территории МОвыше областных и районных показателей; средняя численность населения СНП выше областной и районной.

| 1.6. | Экологическая обстановка |
| --- | --- |

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на нее, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный и промышленный комплексы;

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали;

- разработка месторождений полезных ископаемых.

Состояние воздушного бассейна

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Тумановского МО, как и в целом для Вяземского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.  Наиболее значительное загрязнение связано с выбросами автомобильного транспорта.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна, Тумановское МО  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах МО складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

К сожалению, ГИС-карта «Экологическая ситуация», в связи с отсутствием необходимой информации по состоянию воздушного бассейна района, подземных вод, почв, данных по наличию или отсутствию санитарно-защитных зон вокруг экологически опасных предприятий и объектов, пока находится «в работе». На основании анализа имеющихся данных и экспертной оценки состояния территории района в результате её

обследования, получен предварительный вывод о том, что экологическая ситуация в целом, на большей части территории района, нормальная.

Общий выброс загрязняющих веществ от стационарных источников по данным статотчетов 2-ТП (воздух) – 3,361 тыс. т, в том числе: твердые – 0,418 тыс. тонн, диоксид серы – 0,484 тыс. тонн, оксид углерода – 1,945 тыс. тонн, оксиды азота – 0,226 тыс. тонн, углеводороды – 0,081 тыс. тонн, ЛОС – 0,192 тыс. тонн, прочие – 0,015 тыс. тонн.

Поступило на очистные сооружения 3,846 тыс. тонн загрязняющих веществ, уловлено- 3,595 тыс. тонн, утилизировано – 3,008 тыс. тонн.

Состояние воздушного бассейна Вяземского муниципального района, и Тумановского МО в частности, по санитарно-гигиеническим условиям можно считать условно благоприятным, уровень загрязнения атмосферы незначителен, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.

Состояние водных ресурсов

Вода выступает в качестве одного из важнейших экзогенных факторов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды (реки, озера, почвенные и грунтовые воды).

Качество воды большинства поверхностных водных объектов не отвечает нормативным требованиям. Наблюдения показывают, что идет увеличение загрязненности воды и числа случаев высокого содержания загрязняющих веществ в водных объектах. Примерно 30 % от всей массы загрязняющих веществ вносится в водоемы с поверхностными и ливневыми стоками с санитарно-неблагоустроенных территорий населенных мест, с/х объектов и угодий, что ведет, соответственно, к ухудшению качества воды в поверхностных водоемах, угнетению их флоры и фауны, загрязнению почвы и фильтрации этих стоков в подземные водоносные горизонты и в целом, ухудшения органолептических качеств питьевой воды. Наиболее распространенными загрязнителями являются нефтепродукты, фенолы, соединения металлов, азот нитратный и нитритный.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод поселения являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды;

- осадки с канализационных очистных сооружений сточных вод;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов.

Основными загрязнителями поверхностных водотоков и водоемов являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, бытовые сточные воды. К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

Более того, в связи с ветшанием и выходом из строя очистных сооружений усиливается загрязнение малых рек, в которые осуществляется сброс неочищенных сточных вод.

Важнейшая экологическая проблема для населения – низкое качество водных ресурсов открытых источников, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений.

Показатели и причины неудовлетворительного микробиологического и санитарно-химического качества воды: изношенность водопроводных труб, отсутствует техническое обслуживание водозаборных сооружений и разводящих сетей, на водозаборах не внедрены системы обеззараживания подаваемой воды (за исключением отдельных территорий), подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа, стронция стабильного.

Отсутствие финансовых средств на предприятиях ЖКХ не позволяет внедрять передовые методы и технологии биологической и механической очистки; дополнительно вводить новые мощности, содержать необходимые штаты по обслуживанию систем канализации и строительству очистных сооружений.

Состояние почвенного покрова

Почва – важнейший экономический ресурс, основа сельскохозяйственного производства Тумановского МО.

Почвенный покров состоит в основном из различных подтипов и видов дерново-подзолистых почв. Для них характерны повышенная кислотность, низкое содержание гумуса, малая мощность гумусового горизонта, бедность обменным кальцием, слабая оструктуренность, склонность к заплыванию и образованию корки.

Характерной особенностью сельскохозяйственных угодий является их культуртехническая неустроенность.

На территории поселения отмечается снижение естественного плодородия и деградация земель из-за усиления многих негативных процессов. Наиболее распространенными являются переувлажнение и заболачивание угодий, зарастание их кустарником и мелколесьем, развитие водной эрозии, снижение содержания гумуса и основных элементов минерального питания растений, повышение кислотности почвы и др.

Переувлажнение и заболачивание угодий. Значительное количество сельскохозяйственных угодий области находятся в условиях избыточного увлажнения. Доля переувлажненных и заболоченных сельхозугодий постоянно растет, при этом увеличение идет и за счет пашни. Причинами роста переувлажненных и заболоченных земель в области является создание водохранилищ (Вазузское, Яузское, Десногорское и др.), а также резкое снижение объемов работ по осушению земель, реконструкции и восстановлению осушительных систем.

Эрозия почв. Проявление эрозионных процессов и их негативные последствия в значительной мере зависят от степени и характера освоения и использования земель. При сельскохозяйственном использовании земель наибольший ущерб приносит распашка с нарушением агротехнических противоэрозионных мероприятий, особенно на склонах.

Поверхностный сток формируется на склонах в результате таяния снега и ливневых дождей. Интенсивность эрозии в значительной степени зависит от крутизны склонов.

Смыв почв приводит к ежегодным потерям гумуса, азота, фосфора, калия. Урожайность сельскохозяйственных культур на смытых почвах снижается в 1,5-2 раза.

Водные потоки, образующиеся в результате быстрого стаивания снежного покрова или выпадения ливневых осадков, в результате нерационального хозяйственного использования земель приводят к развитию овражной эрозии. Оврагообразование наносит ущерб не только сельскому хозяйству, но ограничивает также и другие виды хозяйственной деятельности.

Культуртехническое состояние природных кормовых угодий. Актуальной проблемой является зарастание сенокосов и пастбищ кустарником и мелколесьем.

Зарастание кормовых угодий древесно-кустарниковой растительностью с каждым годом усиливается. Процессы зарастания ведут не только к количественному уменьшению этих угодий, но и оказывают отрицательное влияние на качественное состояние. На сенокосах и пастбищах происходит замена ценных злаковых и бобовых трав на малоценное в кормовом отношении лесное разнотравье, в травостое начинают преобладать грубостебельные, сорные и ядовитые растения. Кроме того, зарастание усиливает процессы переувлажнения и подкисления почв, ускоряет заболачивание кормовых угодий. Это ведет к ухудшению физических и других свойств почвы и дальнейшей ее деградации.

Обеспеченность почв питательными веществами. По данным государственной станции агрохимической службы "Смоленская" почвы значительных площадей сельскохозяйственных угодий области характеризуются низким плодородием.

Вследствие резкого уменьшения объемов внесения органических и минеральных удобрений, извести, невыполнения почвозащитных мероприятий при обработке почвы снижается уровень плодородия почв, увеличиваются площади эродированных земель, оврагов.

Происходит загрязнение окружающей среды стоками животноводческих комплексов, птицефабрик, предприятий переработки сельхозпродукции.

В зонах предприятий, автомобильных и железных дорог происходит загрязнение почв тяжелыми металлами, из которой они переходят в растительность и животные организмы, накапливаясь до токсических параметров.

Экологическое состояние земель продолжает ухудшаться. Истощительное сельскохозяйственное использование земель является фактором резкого снижения плодородия почв и их биологической продуктивности. Преобладание выноса питательных веществ из почвы с урожаями над их поступлением, дегумификация и эрозия почв, их переувлажнение, заболачивание и загрязнение – процессы, значительно ухудшающие состояние земель, приводящие к устойчивой тенденции деградации почвенного покрова, особенно земель сельскохозяйственного назначения.

В целом, экологическую обстановку  Тумановского МО можно считать нормальной.

| 2. | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования |
| --- | --- |

В соответствии со «Схемой территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области»  выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Вяземского района осуществлялась по двум основным вариантам: инерционному и целевому.

Инерционный вариант не предполагает каких-либо значительных улучшений экономической ситуации района. Сильное влияние ухудшающейся демографической ситуации, увеличение демографической нагрузки, смертности, миграционного оттока. Развитие сельского хозяйства и промышленности только за счёт личных подсобных хозяйств и мелких предпринимателей. Истощение природных ресурсов и ухудшение экологической ситуации, отсутствие мероприятий по охране сельскохозяйственных земель усиливает деградацию почв, провоцирует развитие опасных экзогенных геологических процессов). Территория муниципального образования используется нерационально, происходит захламление необорудованными свалками, нарушаются лесные массивы, уничтожаются объекты культурного наследия. Процент износа инженерных систем увеличивается, учащаются аварии, приводящие к парализации деятельности всех систем.

При развитии данного сценария численность сельского населения в районе до 2020 года может сократиться на 1,7 тыс. человек. Причем снижение численности населения будет происходить вследствие отрицательного естественного прироста, а так же за счет механического оттока.

Целевой вариант развития территории предполагает появление существенных новообразований, развития и распространения инновационной деятельности. Он требует разработки предложений по размещению приоритетных объектов капитального строительства. В этом направлении администрация района ведет активную политику, направленную на привлечение инвесторов для реализации крупных инвестиционных проектов, которые рассматриваются в качестве объектов капитального строительства особого муниципального значения.

В связи с предложенным размещением на территории района проектов в русле инновационного развития экономики, не противоречащих концепции развития территории района,  необходимо учитывать состояние рынка труда в районе.

За январь – сентябрь 2009 года на учете в центре занятости Вяземского района состояло 3883 человек, в том числе 1451 – безработных, пособие по безработице получали 1377 человек. Строительство предлагаемых инновационных объектов потребует по предварительным подсчетам не менее 9 тыс. человек. Дефицит, с учетом занятости всего безработного  населения, составляет  более 5 тыс. человек.

В результате реализации предложений,  при наличии кадров для строящихся предприятий и соответствующей их профессиональной подготовки возможно изменение численности населения, как Вязьмы, так и отдельных населенных пунктов и, соответственно, сельских поселений. В результате, численность сельского населения Вяземского района в перспективе может составить более 80 тыс. человек. Численность населения  г. Вязьмы, в которой она сокращается меньшими темпами, чем сельское  население, может в перспективе составить от 50 до 55 тыс. человек,  в зависимости от темпов развития экономики и социальной сферы города.

В соответствии «Схемой территориального планирования Вяземского района» выработка  вариантов решения задач (концепция) и сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Вяземского района и Тумановского МО осуществлялась в целях

устойчивого развития территории в соответствии с комплексом мероприятий по следующим стратегическим направлениям:

- население и территориальное развитие;

- экономическая основа устойчивого развития;

- экологическая безопасность;

- жилищное строительство и жилищная обеспеченность;

- система учреждений обслуживания населения.

Базовым вариантом развития Тумановского МО, в целом, определен целевой вариант.

| 2.1. | Население и территориальное развитие |
| --- | --- |

На сегодняшний день территория Тумановского МО в существующих административных границах составляет 14 467 га и сохраняется на расчетный срок без изменений.

Существующее население проживает в 19 сельских населенных пунктах и составляет    чел.

В «Схеме территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области» нет точных прогнозов численности населения на первую очередь и расчетный срок в разрезе сельских поселений.

Генеральным планом принимаются для расчета прогнозные данные населения Вяземского района и данные демографического анализа Тумановского МО за последние 3 года (инерционный сценарий).

|  | тип сценария | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Вяземского МР Смоленской области | инерционный | 23 130 | 22120 |
| Демографический анализ Тумановского МО | инерционный | 1 400 | 1 190 |

Населенные пункты без постоянного населения (д. Коробово) и с населением до 5 человек (д. Ново- Троицкое, д. Рогово, д. Федосово) остаются в перспективе под сомнением к существованию, и их сохранение должно оцениваться индивидуально.

| 2.2. | Экономическая основа устойчивого развития |
| --- | --- |

Численность трудоспособного населения Тумановском МО составляет   603 чел. (32,7 %), а нетрудоспособного, в свою очередь, – 1 239 чел. (67,2 %).

От общего числа трудоспособного населения (603 чел. или 32,7 %)  72 чел. (11,9 %) заняты в сфере производства, 20 чел. (3,3 % от числа трудоспособного) – в строительстве, 16 чел. (2,6 %) – в сфере обслуживания.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что  495 чел. (82 % от трудоспособного населения) составляют лица, работающие за пределами МО(в основном в г. Вязьма, Смоленске, Москве), лица, занятые в теневом секторе экономики, учащаяся молодежь, а также незарегистрированные безработные, проживающие преимущественно в отдаленных от центра сельских населенных пунктах и занимающиеся по большей части личным подсобным хозяйством, т.к. оно является первичной отраслью жизнедеятельности сельского жителя.

В последние годы отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные оттоки не в состоянии.

Прогнозы развития трудовых ресурсов в Тумановском МО связаны с увеличением до 2020 г. доли трудоспособного населения (в соответствии со «Схемой территориального планирования Вяземского района» к 2020 году ожидается резкое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). Таким образом, можно прогнозировать рост этой категории населения до 70%, и снижения числа нетрудоспособного населения, в свою очередь, до 30%.

При развитии производственно-экономической сферы на территории Тумановского МО не планируется размещение инвестиционных проектов. Основным направлением в развитии будет создание благоприятных условий для строительства и сельского хозяйства. Также рекомендуется развитие на территории СП автосервиса и технического обслуживания, а также иных направлений сельскохозяйственной деятельности, учитывая большой процент свободных, не занятых под производство и иные сферы деятельности территорий.

При развитии в перспективе ряда новых направлений социальной сферы  в вопросах образования, рекреации и туризма (организация туристических маршрутов, конный туризм, организация охоты), развития ремесел и др., Генпланом прогнозируется рост численности трудоспособного населения, занятого в сфере обслуживания.

\

| 2.3. | Экологическая безопасность. |
| --- | --- |

При перспективном развитии территории Тумановского МО рекомендуется увеличение лесного фонда с лесовосстановлением, развитие сельского хозяйства, а также рекреации и туризма. Ограничено благоприятные для строительства.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в т.ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) специального назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны).

| 2.4. | Жилищное строительство и жилищная обеспеченность |
| --- | --- |

Средняя жилищная обеспеченность в населенных пунктах  Вяземского района составляет – 23,7 кв.м/чел. В настоящее время 3,1% (18,1тыс.кв.м) жилищного фонда в районе официально признано ветхим и аварийным.

Жилой фонд в населенных пунктах Тумановского МО составляет  47,3 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет -  25,67 кв. м. на чел.

Недостаточная норма жилищной обеспеченности и низкие объемы жилищного строительства обусловлены следующими причинами:

- низким уровнем жизни населения;

- миграцией за пределы района экономически активного населения.

Вяземский район по сравнению со среднеобластными показателями имеет более низкий уровень обеспеченности жилого фонда инженерным благоустройством.

Благоустройство жилого фонда Вяземского района

|  | Общая площадь, оборудованная: |
| --- | --- |
|  | водопроводом в том числе централиз. | канализацией в том числе централиз. | отоплением в том числе централиз. | горячим водоснаб-жением | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрич. плитами |
| по району; | 1266,7, | 1248,3. | нет информ. | - | нет информ | нет информ. | нет и нформ. |

В целях ликвидации непригодного для проживания жилого фонда Администрацией Вяземского муниципального района подготовлена муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2008-2011 годы. Основными целями программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда (признанного в установленном порядке непригодным для проживания) и из многоквартирных домов (признанных в установленном  порядке аварийными и подлежащими сносу) и обеспечение жилыми помещениями.

Решение комплекса проблем в жилищной сфере осуществляется программными методами посредством выполнения мероприятий, намеченных в муниципальной программе «Обеспечение граждан Вяземского района доступным и комфортным жильем на период 2006-2010 годы» и  состоящей из 9 подпрограмм:

  - «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы»;

  - «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

  - «Обеспечение жильем молодых семей»;

  - «Развитие ипотечного жилищного кредитования»;

  - «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

  - «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой»;

  - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

  - «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»;

  - «Социальное развитие села».

В сельской местности реализация муниципальной целевой программы предполагает также значительное увеличение объемов строительства. Достижение этого показателя возможно в основном за счет реконструкции существующей застройки и освоения для строительства отдельных свободных участков, а также обусловлено принятым демографическим прогнозом, при котором прогнозируется увлечение численности населения МО. Необходимо уплотнять существующую застройку и оптимизировать планировочную структуру населенных пунктов с целью наиболее полного использования существующих резервов территорий.

В результате нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Помимо жилья потребуется строительство объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры. Строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет осуществляться, в основном, за счет инвесторов. Однако, необходимо наращивание мощностей строительных организаций для выполнения всех указанных объемов работ.

| 2.5. | Система учреждений обслуживания населения |
| --- | --- |

При перспективном развитии территории Тумановского МО, регламенты функциональной специализации, емкости и радиусов обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать действующим нормативам.

В целом эта система на территории Тумановского МО сложилась и ее можно принять за основу.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населения во вновь планируемых жилых зонах.

Предусматривается перспектива развития культурно-просветительных и культурно-развлекательных объектов, здравоохранительных объектов, объектов отдыха и туризма, гостиниц в придорожных зонах автодорог, объектов автосервиса.

| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Тумановского МО относятся:

- Осуществление комплексного территориального планирования (функционального зонирования) территории МО с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Использование и охрана объектов культурного наследия (1 археологии, 2 памятника федерального значения, 6 памятников местного значения, 1 выявленный объект) расположенных на территории СП; установление зон охраны объектов культурного наследия, объектов археологии;

- Рассмотрение перспективы развития с. Туманово – административного центра Тумановского МО, а также др. СНП, с модернизацией инженерной инфраструктуры, развитием индивидуального жилищного строительства и объектов социального обслуживания населения;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО, реконструкция существующих автодорог, увеличение числа автодорог с твердым покрытием на территории поселения;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Развитие и модернизация производственных объектов, связанных с производством и переработкой сельхозпродукции, пищевой промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством;

- Развитие рекреации и туризма и объектов отдыха населения, в том числе с учетом использования под эти цели территории прибрежные территории рек;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании Тумановского МО.

| 4. | Этапы реализации |
| --- | --- |

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: 1-я очередь –               2015 год и расчетный срок – 2020 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Тумановского МО: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Тумановского МО.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Тумановского МО в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Тумановского МО имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

5. Введение. Цели и задачи территориального планирования.

Главная цель разработки генплана Тумановского МО заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления развития территории поселения за счет принятия градостроительных решений.

Основанием для принятия градостроительного решения являются положения о территориальном планировании, выполненные в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Вяземский район» и материалы по анализу комплексного развития территории поселения, выполненные на стадии обоснования проекта генплана.

На территории поселения одновременно реализуются:

- государственные цели, связанные со строительством инфраструктур и объектов регионального (областного) и федерального значения, реализацией задач предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций;

- муниципальные цели, обусловленные интересами территориального сообщества МО «Вяземский район» и Тумановского МО;

- частные интересы инвесторов, застройщиков, бизнеса, права собственников недвижимости;

- права жителей на благоприятные условия жизнедеятельности.

Цели и задачи территориального планирования муниципального образования Тумановское сельское поселение.

Целями территориального планирования Тумановского МО является создание градостроительными средствами следующих предпосылок развития территории поселения:

- сохранение расселенческого каркаса поселения, способствующее решению социальных и природоохранных задач с учетом условий развития МО «Вяземский район»;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения и уровня ее индустриальной обеспеченности;

- повышения качества жизни населения за счет повышения качества среды их жизнедеятельности.

К задачам территориального планирования, определенными в Схеме территориального планирования МО «Вяземский район» и которые определяют вопросы территориального планирования Тумановского МО относятся:

- создание системы транспортных связей  и узлов на территории района с учетом совершенствования федеральной системы- транзитных связей между Москвой и западным зарубежьем, связей между Вязьмой и Москвой, Вязьмой  и Смоленском, с северными и южными центрами (Ржевом, Калугой), связей с районными центрами Смоленской области;

- формирование расселения с центром в Вязьме (центром муниципального района и центром внутриобластного планировочного района) и центрами в каждом и сельских поселений и создание систем связей в них с выходами к узлам внешней связи;

- определение приоритетов развития каждой из форм расселения на территории сельских поселений района.

Учет условий и предпосылок развития района определяется в первую очередь его местом в Смоленской области. Центр района город Вязьма второй по значению после Смоленска промышленный центр. Район характеризуется связями с Московским регионом и исторически обусловленной концентрацией (так же второй по значимости после Смоленска) объектов туристско-рекреационного комплекса. У района есть сложившееся традиции в развитии производств, связанных с добычей нерудного сырья, переработки леса, льна, продукции сельского хозяйства, транспортом (5-тилучевой узел автомобильных и железных дорог), а также с машиностроением, электротехнической промышленностью, цветной металлургией, строительной индустрией, подготовкой кадров. Город Вязьма имеет много исторических памятников и является потенциальным центром туризма. Его место в Смоленской области- центр социально- экономического развития Вяземской зоны (внутриобластного планировочного района) и центр туристско-рекреационной зоны.

Обмен традиционными производственными, социально-культурными, рекреационными связями района с Московским регионом, его центра г. Вязьмы с районом, с Москвой, а также с районами северного (на Санкт- Петербург) и южного ( на Калугу) направлений будет возрастать с улучшением путей сообщения:

- с предполагаемыми широтными обходами магистральных дорог- северным железнодорожным и южным автодорожным в международном транспортном коридоре №2 «Транссиб» (Западная и Центральная Европа- Беларусь- центр России- Поволжье- Урал- Сибирь- Дальний Восток- страны Азиатско - Тихоокеанского региона);

- с развитием Вяземского транспортного узла, одного из крупнейших в структуре Смоленского отделения Московской железной дороги, в непосредственной близости к Вязьме мультимодального логистического комплекса федерального уровня с индустриальным парком;

- с переводом существующих региональной дороги Р- 134 Вязьма - Ржев  в ранг федеральных дорог на связи Санкт-Петербург - Калуга.

Одними из основных элементов, обеспечивающих выбор градостроительных решений, являются градостроительные ограничения. Они представлены в форме режимов регулирования использования территорий. Зоны и объекты градостроительных ограничений представлены:

- полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и регионального (межрегионального) значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и защитные зоны;

- зоны возможного аварийного риска от магистрального газопровода «Торжок», межпоселковых газопроводов, ГРС и ГРП;

- водоохранные зоны реки Жижала с прибрежными защитными полосами;

- санитарно-защитные зоны вокруг скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, кладбищ, карьеров, строительных материалов, предприятий агропромышленного комплекса;

- территории пожароопасных грунтов (торфяников);

- защитные леса района;

- существующие и перспективные рекреационные зоны.

Результаты работы

- Определение приоритетов развития территории муниципального образования.

- Определение специализации и потенциала Тумановского МО в структуре пространства Вяземского района Смоленской области.

- Пространственная организация территории (основанная на рациональном природопользовании, функциональном зонировании и планировочной структуре, системе коммуникаций и расселения, природно-экологическом каркасе) – максимально отвечает целям устойчивого развития территории муниципального образования.

- Хозяйственно-экономическое зонирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона разработана с четкой формулировкой ее градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения.

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории МОв целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и

инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области» следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь реализации – 2013 год;

- расчетный срок реализации – 2020 год.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Администрацией Тумановского МО в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

Вяземский район входит в число 5 районов Смоленской области, в которых сконцентрировано промышленное производство. Исходя из острейшей необходимости занятости трудоспособного населения, а также развития производства в проекте предусмотрены инерционный и целевой варианты развития (см. Часть первая. Материалы по обоснованию, п. 2).

Варианты развития территории Тумановского МО органично взаимосвязаны с проблемами развития территории Вяземского района в целом.

Рассмотрения перспектив развития поселения, исходя из общей стратегии социально-экономического развития района, основывается на следующих основных положениях, которые можно рассматривать как варианты:

- демографическая ситуация и расселение;

- возможные направления развития хозяйственного комплекса;

- планировочная организация территории;

- возможные направления развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- формирование природно-экологического каркаса и сохранение историко-культурного наследия.

6. Демографическая ситуация и расселение.

Площадь Тумановского МО составляет 16 467 га, 4,9 % от площади 22 сельских поселений Вяземского МР (330 256 га, общая площадь территории района - 335 266 га, площадь территории г. Вязьма – 5 010 га).

Численность постоянного населения в СП на 01.01 2003 г. составляла 1 698 человек, на 01.01.2007 г. - 1 842 чел., на 01.01.2010 г. - 1 749 чел., т. е. отмечается системная убыль постоянного населения в Тумановском МО  в среднем на 31 человек в год. В целом процентное отношение населения в поселении к сельскому населению района в целом составляет 7,8 %.

Плотность сельского населения в поселении составляет 11,1 чел./кв. км, что выше, чем по району (7,1 чел./кв. км.). Например, в расположенных рядом в Новосельском - 13,5 чел./кв. км. Самая высокая плотность сельского населения отмечается в Андрейковском СП- 18,2 чел./кв. км, что в 2,5 раза превышает среднерайонную.

Всего в СП расположено 19 сельских населенных пункта с различной численностью населения.

Группировка сельских населенных пунктов в Тумановском МО представлена следующим образом:

- от 1000 чел. - 1

- от 101 до 500 чел.- 1

- от 51 до 100 чел. - 1

- от 11 до 50 чел. - 6

- от 6 до 10 чел. - 6

- от 1 до 5 чел. - 3

- без постоянного населения- 1.

Схема территориального планирования района прогнозирует перспективную численность населения в Тумановском МО по инерционному варианту равнозначно на 2013 год (1 очередь) - 1 400 чел., на 2020 год (расчетный срок) - 1 190 чел.

Из 19 населенных пунктов СНП на территории СП согласно схеме района прогнозируется сохранение 14 населенных пунктов: с. Туманово, (от 1000 чел.), д. Егорье, (от 51 до 100 чел.), д. Беливцы, Комарово, Куртино, Митино, Осташково, Теплуха (от 11 до 50 чел.), д. Сосновка, Черниково, Федосово, Прогресс, Каменка (от 6 до 10 чел.), с. Бывалицы (от 200 до 500 чел.).

С учетом выводов по пространственно-ресурсным предпосылкам социально-экономического развития и инвестиционной деятельности на территории Вяземского МР согласно схеме территориального планирования района в генеральном плане Тумановского МО прогноз перспективной численности населения составляет:

- 1 очередь (2013 г.) - 1 400 человек

- Расчетный срок (2020 г.) - 1 190человек.

Одновременно, прогноз схемы по сохранению на расчетный срок 14 из 19 населенных пунктов на территории СП генпланом рассматривается как инерционный вариант.

Как целевой вариант генеральный план ориентирует на перспективу сохранения всех 19 населенных пунктов в Тумановском МО в категории «земель населенных пунктов» на площади 1 113.87га и расширение населенных пунктов на 313,45 га за счет земель сельскохозяйственного назначения. Из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Смоленской области (перечень участков на стр. 89),  участок с кадастровым номером 67:02:0030202:0089 (66 789 кв.м) включается в черту с. Бывалицы, под индивидуальное жилищное строительство.

| Тип | Наименование населенного пункта | Существующая площадь, га | Приращение, га | Итого,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| село деревня село деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня деревня | Туманово Беливцы Бывалицы Егорье Каменка Комарово Коробейники Коробово Куртино Митино Ново-Троицкое Осташково Палкино Прогресс Рогово Сосновка Теплуха Федосово Черниково | 305,73 52,72 79,61 84,38 23,47 71,17 40,70 13,54 56,19 46,56 9,82 75,51 36,00 24,00 3,41 56,68 82,48 37,62 14,28 | 105,04 0 16,15 0 0 0 84,56 0 22,41 0 28,78 0 0 0 15,60 6,61 34,30 0 0 | 410,77 52,72 95,76 84,38 23,47 71,17 125,56 13,54 78,60 46,56 38,60 75,51 36,00 24,00 19,01 63,29 116,78 37,62 14,28 |
|  | 19 населенных пунктов | 1 113,87 | 313,45 | 1 427,32 |

Расчет среднего коэффициента плотности застройки на существующей территории населенных пунктов в МО (согласно СП 42.1330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), показывает, что при существующей средней жилищной обеспеченности в 25,2 кв. м./чел. среди сельского населения Вяземского района, емкость жилой застройки в МО составляет около 46,4 тыс. кв. м. общей площади и, таким образом, коэффициент плотности застройки СНП составляет в Тумановском МО около 0,1 (принимая показатель малоэтажной застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками согласно 0,4 при нормативном соотношении участков жилой застройки на территории сельских населенных пунктов до 75 %.

Отсюда можно сделать вывод о том, что при варианте целевого использования в перспективе развития земель всех сельских населенных пунктов на площади в 1 215,9 га, на них можно разместить дополнительно при перспективной жилой обеспеченности сельского населения в 40,0 кв. м./ч. жилую застройку до 1000 жилых домов или около 120,0 тыс. кв. м. новой общей жилой площади для почти 3,0 тыс. чел. населения (при существующем населении в 1,842 тыс. чел.).

Подобный целевой вариант перспективного использования всех земель населенных пунктов СП возможен с учетом обмена традиционными производственными, социально-культурными и рекреационными связями Вяземского района с Московским регионом и развития рекреационно-туристической отрасли.

7. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

7.1. Предложения по планировочной организации территории и развитию системы расселения.

Территория Тумановского МО характеризуется Схемой территориального планирования Вяземского МР как ограниченно благоприятная для строительства и благоприятная для сельского хозяйства и лесного хозяйства с лесовосстановлением. Ограничено благоприятная для строительства.

Планировочный каркас района формируется сетью соподчиненных населенных пунктов, осуществляющих функции центров в системе расселения и  сетью коммуникаций с их иерархией, обеспечивающих внутренние связи на местном, региональном  уровнях и внешние связи – на  межрегиональном и федеральном уровнях.

Укрепление и развитие планировочного каркаса, планировочное районирование и средовое и функциональное зонирование – части, составляющие основу пространственной организации территории, необходимое условие совершенствования среды обитания градостроительными средствами – социальной,  производственной, рекреационной и межселенной транспортной и инженерной инфраструктур.

Планировочный каркас поселения связан с прохождением по непосредственно по территории автомагистрали М-1 «Беларусь» и предлагаемым широтным обходом магистральной автодороги М-1, проходящем по южной границе поселения. Таким образом, территория Тумановского МО оказывается расположенной на перспективу в международном транспортном коридоре №2 «Транссиб».

В связи с организацией транспортного коридора №2 «Транссиб» намечается ослабление транзитной связи по автодороге М-1 с усилением ее планировочной составляющей за счет переключения транзитных связей на обходные скоростные авто- и железнодорожные трассы.

Получает развитие осевой каркас СП на местном уровне за счет развития дороги регионального значения (планировочная ось 4 ранга) Ефремово – Исаково – Туманово - Шуйское и дорог местного значения, обеспечивающих связи СНП на территории СП.

В соответствии с картиной планировочных центров Вяземского МР с учетом планировочных районов, Тумановское МО наряду с Ермолинским, Мещерским, Царево-Займищенским и Шуйским сельскими поселениями входит в 3-й Тумановский подрайон (Северо- восточный), где проживает 4,9 % населения района с площадью, составляющей 19,7 % от территории района.

Центром планировочного подрайона является с. Туманово (центр 2-го ранга), являющимся административным центром Тумановского МО.

Центрами 4-го ранга в планировочном каркасе Тумановского МО определены село Бевалицы.

Село Туманово, как центр планировочного подрайона  может, прежде всего, относительно г. Вязьма взять на себя часть функций обслуживания, преимущественно сосредоточенных в учреждениях периодического пользования: детские дошкольные учреждения круглосуточного функционирования, средние специальные школы, поликлиники, кинотеатры, комбинаты обслуживания, продовольственные и промтоварные магазины с ассортиментом товаров периодического спроса, рынки.

Предприятия первой группы, включающей в себя предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, продовольственные и промтоварные магазины с товарами повседневного спроса, спортплощадки, столовые, медпункты, предприятия бытового обслуживания, должны быть максимально приближены к потребителям и находиться в пределах пешеходной доступности (с учетом пешеходного движения около 4 км/час). То есть они должны размещаться в административном центре Тумановского МО д. Туманово, в ряде других населенных пунктах в соответствии с фактической доступностью.

7.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

7.2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства (производственного, сельскохозяйственного и др. назначения).

Территория Тумановского МО определена Схемой территориального планирования Вяземского МР в зоне активного экономического развития, включая южную часть территории поселения вдоль полосы федеральной автомагистрали М-1 «Беларусь».

Инвестиционная площадка располагается в районе д. Ново-Троицкое, площадь 6 га.

На территории МО основными приоритетными направлениями экономической деятельности остается сельскохозяйственное производство в сочетании с растениеводством, а также индивидуальное жилищное строительство.

В центре поселения д. Туманово и на осях внешних связей планируется формирование промышленных комплексов по переработке сельхозпродукции.

Также в Тумановском МО предпочтительно лесохозяйственное направление с лесовосстановлением и развитие рекреации и туризма.

Планируется перевод урочищ в Вепрево и Величево в статус деревень.

Планируется перспективное размещение дач в районе д. Вепрево и на западе от данного населенного пункта.

Помимо всего в с. Туманово планируется сохранение Туберкулезной больницы.

В МО планируется ввод в эксплуатацию 3 карьера ПГС: на запад от д. Комарово (96,3 га, ввод в эксплуатацию в 2015 г.), на запад от д. Бывалицы (70,4 га, ввод в эксплуатацию в 2015 г.), на юг от д. Теплуха (47,1 га, ввод в эксплуатацию в 2014 г.).

7.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной  инфраструктуры.

Мероприятия по развитию магистральной дорожной сети на территории Тумановского МО включают:

- реконструкция федеральной дороги М-1 «Беларусь» по параметрам первой технической категории (ширина проезжей части 2х7,5м) для организации по ней скоростного движения транспорта;

- строительство дублера железной дороги «Москва – Минск»;

- строительство дублера автомобильной дороги регионального значения «Темкино – Шуйское»;

- строительство путепровода в районе с. Туманово.

Из автодорог общего пользования регионального значения III технической категории по территории Тумановского МО проходят:

- дорога «Вязьма – Калуга – Ефремово – Успенское - Шуйское», реконструкция участков: Исаково – Безобразово - 5 км, Безобразово - Туманово – 5 км., реконструкция участков Успенское - Туманово- 6,5 км.

Автодороги местного значения IV технической категории:

- Митино - о.п. 218 км - Теплуха – 11 км;

- Сосоновка - Ново-Троицкое – Егорье - 6,5 км, что относится к числу первоочередным мероприятий.

7.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания.

В рамках сложившейся сети учреждений обслуживания на территории МО для осуществления полномочий органов местного самоуправления в социальном и культурно- бытовом обслуживании населения необходимы:

- Инвентаризация всех учреждений обслуживания, в том числе и образовательных, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;

- Перевод учреждений обслуживания в муниципальную собственность;

- Ремонт (капитальный ремонт) образовательных учреждений и практически всех учреждений культуры;

- Развитие учреждений сервисного обслуживания населения в придорожной полосе автомагистрали М-1 и региональной автодороги;

- Развитие новых учреждений отдыха и туризма во вновь формируемых рекреационных зонах.

| 7.3. 7.3.1. | Мероприятия по пространственной организации освоения природно-ресурсного потенциала территории Формирование природно-экологического каркаса |
| --- | --- |

На территории Тумановского МО  основными структурными элементами природно-экологического каркаса являются:

- слабо преобразованные ландшафты;

- узлы-массивы лесов и болот, отличающиеся высокой устойчивостью экосистем к антропогенному воздействию;

- буферные зоны- защитные леса;

- водный фонд- река Жижала с притоками;

- экологические коридоры- долина реки Жижала; линейно-вытянутые лесные массивы; защитные лесополосы вдоль автомагистрали М-1 «Беларусь».

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на территории СП отсутствуют. В перспективе реализации генерального плана на расчетный срок (2020 г.) планируется организация ООПТ местного значения «Белохолмское» - 205,00 га.

Основное назначение природно-экологического каркаса, как несущего инфраструктурного элемента  состоит в повышении устойчивости территории района и её природно-хозяйственного комплекса, в ликвидации пробелов, которые выявлены в системе охраны природы. Кроме этого общеизвестна роль природно-экологического каркаса  в охране и воспроизводстве водных, почвенно-земельных, рекреационных и биосферных ресурсов, а также – в существенном повышении эффективности растениеводства за счёт оптимизации землепользования.

В настоящее время природно-экологический каркас Вяземского МР, в целом, и Тумановского МО, в частности, как целостное образование отсутствует. Имеются только отдельные разрозненные его элементы. Несмотря на это, пространственное положение отдельных элементов каркаса имеет принципиальное значение для устойчивого развития территории поселения.

7.3.2. Мероприятия по развитию рекреационных зон.

Развитие рекреационно-туристической деятельности на территории Тумановского МО происходит в комплексе с развитием рекреации и туризма Вяземского района и опирается на предложения «Схемы территориального планирования Вяземский муниципальный район Смоленской области».

Определяющим фактором развития рекреационного сектора района может являться расположение его в структуре Смоленской области и близость к  автодороге М-1.

Сегодня отсутствуют исследования, характеризующие объем данного рынка, поскольку все сведения о нем находятся в ведении частного сектора.

Помимо второго жилья для горожан велика доля земельных участков, используемых по-прежнему для садоводства и огородничества. Вместе с тем, часть земель, выделенных для этой цели, не используется, и постепенно приходит в упадок.

Территория района располагает достаточным потенциалом для организации различных видов туризма.

Территория района располагает достаточным потенциалом для организации различных видов туризма.

Экскурсионный туризм на территории района представлен в настоящее время экскурсиями. Недостаточно используется для организации экскурсионного туризма богатое историко-культурное наследие сел Вяземского района. Также объектами для экскурсионного туризма могут стать памятники архитектуры, расположенные в сельских населенных пунктах района.

Экологический туризм в настоящее время в районе не развит, однако территория имеет предпосылки для его развития главным образом за счет организации специализированных туров по уникальным ландшафтам Смоленской равнины, в том числе с посещением особо охраняемых природных территорий. В настоящее время эти места используются для неорганизованной охоты и рыболовства, что ставит под угрозу их дальнейшее существование. Усиление антропогенной нагрузки на эти территории в последние 10-15 лет спровоцировало здесь формирование ряда негативных процессов, способных через несколько лет привести к засорению территории отходами туристической деятельности. Ввиду этого необходимо развитие строго дозированного экологического туризма.

В соответствии со структурой ресурсно-рекреационного потенциала предложения по его воспроизводству сводятся к следующему:

- природный комплекс – организация на части защитных лесов и выбывших из оборота земель сельскохозяйственного назначения лесо- и луго-парков, ботанических садов, экологических троп и т.п.;

- историко-культурное наследие – реставрация, реконструкция и  активное включение объектов в рекреационный потенциал поселения;

- собственно рекреационная инфраструктура – сооружение новых рекреационных объектов и центров для оздоровления населения и рекреантов, гостиниц, кемпингов, мотелей и более полного вовлечения в оборот имеющегося и воссозданного рекреационного потенциала. Существующую систему узлов природно-экологического каркаса предлагается дополнить ООПТ местного значения с последующей разработкой необходимых документов (границы, характеристики, режимы охраны).

Под рекреацию отводится на территории МО значительная часть лесных площадей (смешанный отдых).

7.4. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия.

Основные проблемы по сохранению и использованию историко-культурного наследия в Вяземском районе и на территории Тумановского МО состоят в следующем:

- координирование и занесение в Кадастр недвижимости всех памятников археологии и их территорий;

- разработке зон охраны для всех памятников истории и культуры и занесение их территорий в Кадастр недвижимости;

- обеспечение физической сохранности зданий, сооружений и памятников археологии;

- организация постоянного мониторинга за состоянием объектов историко-культурного наследия, обеспечения возможностей подъезда к ним, без чего мониторинг невозможен;

- организация широкомасштабной культурно-просветительской деятельности, направленной на изучение и сохранение наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия до 2020 г. Перечень объектов культурного наследия на территории Тумановского МО см. п. 1.4.5.

7.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение

В последние годы наметившаяся тенденция увеличения водопотребления жилищно-коммунальным сектором объясняется, прежде всего, износом водопроводных сетей и, вследствие этого, возросшими потерями при транспортировке воды к потребителю.

Поэтому необходима реконструкция сетей и оборудования системы водоснабжения. Для уменьшения протяженности водопроводных сетей необходима доразведка источников пресных вод и строительство новых водозаборов.

Необходимо техническое перевооружение сооружений водозаборов, внедрение новых систем очистки, организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Основные положения стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения включают в себя:

- Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Обеспечение водой в необходимом объеме и соответствующего качества объектов производства;

- Максимальное использование ресурсов подземных вод;

- Реконструкция и модернизация существующих систем хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения;

- Разработка и максимальное развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей и очистных сооружений биологической очистки сточных вод с доведением качества очистки до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного значения первой и второй категории;

- Организация единого учета всех водопроводных и канализационных сооружений с их техническими характеристиками, времен ввода в эксплуатацию, проведением пусконаладочных и ремонтных работ, и т.д.

Выполнение указанных основных положений позволит: улучшить снабжение населения водой питьевого качества, значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в составе трех поясов; для водопроводных сооружений – из первого пояса; для водоводов – санитарно-защитной полосы. Границы ЗСО и мероприятия, проводимые в зонах, уточняются в проекте специализированной организацией и утверждаются в установленном порядке.

Санитарно-защитные полосы (СЗП) водопроводных сооружений, расположенных за пределами 2 пояса ЗСО источников водоснабжения, приняты шириной не менее 100 м от ограждений ОНВС-1 и ОНВС-2.

Ширина полосы СЗП для водоводов, проходящих по застроенной территории, рекомендуется не менее 10 м по обе стороны от крайних водоводов.

На территории 1 пояса ЗСО (строгого режима) запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации   водопровода.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружении, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

На территории 2 пояса ЗСО запрещается:

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений;

- размещение других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения;

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Границы 2 пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго    пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и   утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

На территории 3 пояса ЗСО запрещается:

- загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

Планируется сохранение действующих подземных водозаборов в населенных пунктах СП  с их необходимой реконструкцией и модернизацией с обеспечением соответствия требованиям ГОСТ 2874-82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-бытовые нужды.

Водоотведение

Необходимо обеспечение существующей и перспективной малоэтажной застройки автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

Планируется создание системы водоотведения.

Теплоснабжение

На территории МО предусматривается смешанным. Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора предлагается осуществлять от 2-х источников тепла: малоэтажную застройку - от индивидуальных источников тепла, устанавливаемых в каждом доме, среднеэтажную застройку (2-3 этажа) и объекты культурно-бытового назначения- от имеющихся котельных (расположена в с. Туманово)

Электроснабжение

Основные положения стратегии развития систем электроснабжения включают в себя:

- Обеспечение населения электроэнергией необходимого качества, учитывая такие показатели, как надёжность, уровни напряжения и т.п.;

- Обеспечение электроэнергией существующего и перспективного жилищного фонда и коммунально-бытовых потребителей;

- Реконструкция и модернизация всех сетей электроснабжения всех уровней напряжения;

- Разработка схем электроснабжения населенных мест;

- Организация повсеместного учета потребляемой электроэнергии;

- Разработка мер по снижению потерь электроэнергии, включая энергосберегающие технологии и применение энергосберегающего оборудования;

Выполнение указанных основных положений позволит: улучшить снабжение населения и промышленных потребителей электроэнергией соответствующего качества с минимальными потерями, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

При решении вопросов основными первоочередными мероприятиями являются: реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ. Предусматривается замена городских воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Удельная нагрузка на 1 очередь реализации генплана СП  (2013 г.) принимается 0,6 кВт/ч., на расчетный срок (2020 г.)- 0,7 кВт/ч. Сводная электрическая нагрузка для коммунально-бытовых потребителей СП принимается на первую очередь и расчетный срок в объеме около 0,5 кВт/ч.

Газоснабжение.

Основные положения стратегии развития систем газоснабжения включают в себя:

- Развитие сети газоснабжения;

- Увеличение контроля за неэффективным использованием природного газа.

- Ускорение газификации территории природным газом. Газификация создаст условия комфортности труда, быта и производственной деятельности сельского населения.

На расчетный срок реализации генплана планируется газификация домохозяйств на территории СП с переводом потребителей сжиженного углеводородного газа на природный (сетевой) газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и ГРП. Так, по территории МО планируется прохождение проектируемого межпоселкового газопровода, проходящего с севера на юг) с ГРП в с. Туманово, д. Егорье, д. Вепрево.

Объемы работ по газоснабжению МО будут уточняться  на последующих этапах проектирования.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления газа в соответствии с СП 42-101-2003 составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, и 120 нм3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение.

Связь.

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Прогнозирование развития систем связи в настоящее время представляется затруднительным, так как высокая конкуренция на рынке услуг связи и темпы внедрения новых технологий провоцируют ускоренное развитие данной отрасли, регулируемое рыночными отношениями.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

В целях создания конкурентной среды на рынке стационарной проводной связи целесообразно привлечь для работы на территории района 1-2  независимых операторов проводной связи.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети.

Необходимо также выполнение следующих мероприятий:

- дальнейшее развитие получит оптико-волоконная связь, мобильные телесистемы, устойчивый прием сигнала для телевидения, внедрение новых передовых наукоемких технологий и оборудования;

- модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего оборудования на новое энергосберегающее;

- замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый волоконно-оптический кабель;

- повышение эффективности предоставления услуг связи;

- постоянное повышение квалификации кадров по эксплуатации современного оборудования.

Санитарная очистка

В данных вопросах первоочередными являются мероприятия:

- рекультивация несанкционированных свалок;

- оборудование площадок для установки контейнеров в сельских населенных пунктах;

- планируется вывоз мусора на полигон ТБО на территории Тумановского МО.

8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Безопасность населения на территории Тумановского МО обеспечивается решением следующих задач:

|  | характеристикой опасных объектов на территории; показателями риска природных чрезвычайных ситуаций; показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций; показателями риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций; характеристикой организационно-технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории. |
| --- | --- |

Выполнений мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных производственных объектов, населения и окружающей среды.

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Тумановского МО относятся:

- перспективные межпоселковые газопроводы, ГРП (ШГРП);

- автомагистраль М-1 «Беларусь» и новый широтный обход (южный автодорожный) автомагистрали М-1; региональные автодороги (существующие, строящиеся, реконструируемые) «Вязьма- Калуга- Ефремово- Исаково-Туманово- Успенское- Шуйское» и «Вязьма- Старый Ржавец- Гришково- Турово»;

- существующие и перспективные АЗС;

- хранилища (склады) ГСМ на территориях сельхозпредприятий.

Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории СП связано со следующими факторами:

- территории пожароопасных грунтов (торфяников);

- сосновые леса;

- ураганы, смерчи, град.

Половодье:

Территория района и Тумановского МО, в частности,  расположена на отрогах Смолено-Московской возвышенности, откуда берут начало много мелких ручьев и рек. Максимальный уровень половодья (весеннего и летнего) в этих реках не превышает 1,5 метров. Поэтому зоны особого риска подтопления на этих территориях не выявлены.

Наиболее крупная река поселения – Жижала. Здесь половодье выше – до 2-4 метров, но площадь затопления территории незначительна, поэтому особого риска, связанного с подтоплением жилых территорий, не наблюдается.

Смерчи, ураганы, снежные заносы

Смерчи, ураганы, снежные заносы на территории поселения могут возникнуть повсеместно. Людские и материальные потери зависят от мощности, направленности и продолжительности каждого вида воздействия.

К основным видам биолого-социальных чрезвычайных ситуаций могут относиться эпидемии, эпизоотии, эпифитотии со следующими видами особо опасных болезней: ящур, чума свиная, болезнь Ньюкасла, клещевой энцефалит, фитофтора картофеля.

На территории Тумановского МО располагается пожарная часть в селе Туманово, что удовлетворяет требованиям прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, глава 15) и учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др. Комплексов (складов) сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории Тумановского МО не планируется;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП. По населенным пунктам, расположенных на территории СП, где невозможно привлечение пожарной части, необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих организацию добровольных пожарных дружин, приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение жителей основным действиям при тушении пожара и т.д.;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- На территории Тумановского МО в данный момент подразделения пожарной охраны (пожарные депо) отсутствуют. Планируется создание пожарной части в с. Туманово.

К мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций относятся:

- соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;

- внедрение систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах;

- систематический контроль состояния оборудования трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- развитие территориальной автоматизированной систем оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности, размещения подразделений пожарной охраны с соблюдением технических регламентов о требованиях пожарной безопасности;

- обеспечение постоянными автодорожными подъездами всех населенных пунктов и мест рекреации.

| 9. | Охрана окружающей среды |
| --- | --- |

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природно-экологического каркаса. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40-60%.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий.

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Тумановского МО в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- Производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- Источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- Межпоселковые газопроводы и ГРП;

- Источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции);

- Свалки и другие нарушенные и загрязненные территории;

- Выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

- Кладбища.

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ.

Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе  рек;

- реконструкция существующих очистных сооружений  и строительство новых;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Ширина водоохраной зоны устанавливается согласно постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.1996 г. «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

В МО Тумановском МО установлены следующие водоохранные зоны:

- Жижала – 100 м; Каменка – 50 м; Ветца – 50 м; Курнавка– 50 м; Крюква – 50 м; Кавенка  - 50 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих  к  водотоку,  и  в  зависимости  от  крутизны  склонов  устанавливается  от 30 до  50 м.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В водоохранных зонах запрещается:

•	использование сточных вод для удобрения почв;

•	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

•	осуществление  авиационных мер по борьбе с вредителями  и болезнями растений;

•	в пределах прибрежных защитных полос, кроме того,  не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В границах прибрежных защитных полос  (5 м для малых рек и 20 м для крупных рек) наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Большое значение в охране поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг питьевых водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных, в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и окpyгa санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок,

что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек.

Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии со ст. 65 п.4, 5  Водного кодекса РФ от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии со ст. 27, п. 8 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Охрана подземных вод. Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех ее экосистем, нельзя обеспечить чистоту

поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последнее заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды – это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Тумановского МО котельные, автомобильный транспорт.

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплуатационные мероприятия.

Согласно закону № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких

выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Архитектурно-планировочные мероприятия в Тумановском МО направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий в отдалении от транспортных магистралей с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход особо охраняемых природных территорий и исторических памятников;

- учет в планировочных решениях застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании.

На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплуатационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

Исходя из Санитарных норм и правил 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», любые объекты, которые являются источниками выбросов в окружающую природную среду (ОПС) вредных веществ, а также источниками шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, необходимо в обязательном порядке отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Поэтому СЗЗ являются обязательными составными компонентами промышленного предприятия или иного объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия на ОПС и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – это зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленным предприятием и районом проживания населения.

Обеспечивая пространство для безопасного рассеивания вредных выбросов, она должна быть надлежащим образом озеленена и удовлетворять специальным гигиеническим требованиям.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия I класса опасности	1000 м;

- предприятия II класса опасности	  500 м;

- предприятия IV класса опасности	  300 м;

- предприятия IV класса опасности	  100 м;

- предприятия V класса опасности	    50 м.

СЗЗ является полосой, отделяющей промышленное предприятие от селитебной территории.

Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку предприятия, ровного возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Тумановского МО может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Для проведения выше названной работы в бюджете сельского поселения, а также в бюджете Вяземского района рекомендуется предусмотреть необходимые средства.

Охрана почв

Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №13б-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь – наиболее острая экологическая проблема в земледелии. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

- рекультивация нарушенного почвенного покрова;

- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения;

- предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота.

Защита почв от эрозии

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические – через несколько лет, а лесомелиоративные – через 10–20 лет после их внедрения.

Для защиты почв от ветровой эрозии применяются посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты (для защиты почв от дефляции), облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

Для предупреждения вторичного засоления почв необходимо устраивать дренаж, регулировать подачу воды, применять полив дождеванием, использовать капельное и прикорневое орошение, выполнять работы по гидроизоляции оросительных каналов и т.д.

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и вьпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а, следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки населенных пунктов и т.д.

При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

Санитарная очистка территории

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производится путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно СНиП - IV – 60-75, глава II, инженерное оборудование.

Требования к объектам размещения отходов «Закон (Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ от 24.06.1998 г.) гласит:

- создание объектов размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

- определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

- запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывают выполнять следующие требования:

- отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации;

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Статья 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурно пахнущих веществ, а также сжигание таких отходов

- без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение своевременного вывоза юридическими лицами, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время в Вяземском муниципальном районе ситуация с утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов в районе по-прежнему остается острой. Нет точного учета объемов образования мусора. Неудовлетворительная ситуация складывается по сельским несанкционированным свалкам. Эти свалки не имеют земельного отвода, размещаются на территориях, не отвечающих геологическим, экологическим, санитарным требованиям, эксплуатируются с грубыми нарушениями технологии содержания полигонов ТБО.

При целевом варианте развития должна произойти ликвидация существующих несанкционированных свалок, установка мусорных контейнеров на территории СНП и вывоз мусора на полигон ТБО.

Полигоны размещаются за пределами населенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м (СНиП 2.07.01-89). Кроме того, размер санитарно-защитной зоны уточняется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Уменьшение зоны менее 500 м не допускается.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

В настоящее время происходит накопление значительного количества жидких отходов в год. При развитии систем канализации и строительстве очистных сооружений этот показатель будет снижаться.

| 10. | Охрана объектов историко-культурного наследия |
| --- | --- |

Все объекты культурного наследия (4 объекта) регионального значения, а также выявленные памятники, расположенные на территории поселения, имеют свой территориальный масштаб, определяемый земельными участками, которые данные памятники занимают.

Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях реализации настоящего Федерального закона понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

На территории Смоленской области государственная охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Смоленской области», иных нормативных правовых актов.

В настоящее время границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, не утверждены.

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия необходимо осуществлять следующие мероприятия:

1.	Оформление охранных обязательств с уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности или пользовании муниципального образования.

2.	Проведение работы по формированию перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования.

3. Проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия.

4. Разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Разработка в срок до 2020 года проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), градостроительных регламентов и режимов использования земель в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

6. Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования.

7. Оформление права собственности муниципального образования на объекты культурного наследия.

Памятники градостроительства и архитектуры

На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство) по специальному разрешению Госоргана по охране объектов культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах территории памятника предусматривают:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающихся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Памятники археологии

Памятники археологии представляют собой территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Ограничения на территории памятников археологии:

- любые земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения Госоргана по охране объектов культурного наследия, после получения от него согласования проектной документации и под его контролем. На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должны быть проведены охранные археологические исследования.

В зонах охраны объектов археологического наследия границы зон охраны устанавливаются не менее 100 метров от границ объекта по всему его периметру.

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются временные границы зон охраны.

Временной зоной охраны объекта археологического наследия в зависимости от вида объекта устанавливаются следующие временные границы для охраны:

- для поселений, городищ, грунтовых могильников, селищ, стоянок, земляных валов, культурного слоя населенных пунктов независимо от места их расположения – 100 метров от границ объекта по всему его периметру;

- для курганов высотой до 1 метра и культовых камней – 50 метров от подошвы объекта по всему периметру;

- для курганов свыше 2 метров и сопок – 200 метров от подошвы по всему периметру.

Основные источники информации

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

- Закон Смоленской области «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» от 25.12.2006 №155-з;

- Закон Смоленской области «О наделении статусом муниципального района муниципального образования – Вяземского район Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений» 28.12.2004 г. N 130-3 (ред. от 29.04.2006 г.;

- Закон Смоленской области от 04.11.2003 г. №69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, находящихся на территории Смоленской области»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области»;

- Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Смоленской области» (2007 г.);

- Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Вяземского муниципального района Смоленской области» (2010 г.);

Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67:02:003 02 02:0093 | Вяземский район, с.п. Тумановское, в районе с. Бывалицы | 2 367 481 | Казна Смоленской области |
| 2 | 67:02:074 01 01:0136 | Вяземский район, с.п. Тумановское, в районе с. Бывалицы | 83 571 | Казна Смоленской области |
| 3 | 67:02:003 02 02:0089 | Вяземский район, с.п. Тумановское, в районе с. Бывалицы | 66 789 | Казна Смоленской области |
| 4 | 67:02:074 01 01:0139 | Вяземский район, с.п. Тумановское, в районе с. Бывалицы, в районе ул. Запрудная | 10 522 | Казна Смоленской области |
| 5 | 67:02:0740101:159 | Вяземский район, в районе с. Бывалицы, в районе ул. Б. Советская | 7 409 | Казна Смоленской области |
| 6 | 67:02:0740101:160 | Вяземский район, в районе с. Бывалицы, в районе ул. Б. Советская | 1 585 | Казна Смоленской области |
| 7 | 67:02:0740101:161 | Вяземский район, в районе с. Бывалицы, в районе ул. Б. Советская | 9 019 | Казна Смоленской области |
| 8 | 67:02:0740101:162 | Вяземский район, в районе с. Бывалицы, в районе ул. Б. Советская | 2 156 | Казна Смоленской области |
| 9 | 67:02:0720203:141 | Вяземский район, Тумановское с.п., с. Туманово | 22 213 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тумановская туберкулезная больница» |